# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁安市腾达塑料筐加工厂建设项目

建设单位（盖章）：宁安市腾达塑料筐加工厂

编制日期：    2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 编制人员信息表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁安市腾达塑料筐加工厂建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 陈先生 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号 |
| 地理坐标 | （ 129 度 21 分 26.180 秒，44 度 03 分 01.560 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 塑料制品业 292-其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 13 |
| 环保投资占比（%） | 13% | 施工工期 | 2023年2月~4月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2900m2 |
| 专项评价 设置情况 | 专项评价类别 设置原则 本项目 是否设置 大气 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目生产过程不产生有毒有害污染物。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目的循环水铁罐内用水为冷却用水，冷却水循环利用，定期补给，不外排。 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不贮存有毒有害和易燃易爆物质。 否 生态 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目周围无生态环境保护目标，且项目生产用水循环利用，不外排。 否 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性 分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为新建塑料筐生产项目，原料为非再生聚丙烯塑料颗粒，生产机器为一体化注塑机，产品为各种规格的塑料筐。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于产业政策中鼓励、限制、淘汰类，为允许类生产项目。因此，本项目建设符合产业政策。 选址符合性分析 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号，项目东侧和北侧为空地，东北侧为养猪杨，南侧为农机存储库，西侧为粮食晾晒场，距离本项目最近的居民为西侧400m处的葡萄沟屯村民。本项目租赁北大荒集团黑龙江宁安农场六队机务库北1号厂房进行建设，占地面积2900m2，建筑面积1200m2。 本项目为新建塑料筐生产项目，原料为非再生聚丙烯塑料颗粒。厂区内西侧厂房为仓库，分区存放原料和成品；仓库东侧为生产车间，内置2台一体化注塑机、2台投料机，生产车间外新建有冷却塔及安装配套循环水泵。 本项目生产过程不产生废水，生活废水排入防渗旱厕，本项目临近葡萄沟屯，最近的葡萄沟屯村民位于本项目西侧400m处，根据项目单位提供的资料，该村落常住人口300人左右，村内无集中式饮用水取水井，村民用水采用自打分散式取水井，因此不会影响周围的水环境；本项目的废气排口位于生产车间东侧，牡丹江地区的常年主导风向为西风，葡萄沟屯居民区位于本项目厂区上风向，厂区下风向主要是空地，因此项目生产对周围大气环境敏感目标影响小。项目厂区内不设置生活区，办公室位于仓库内，生活垃圾收集后交由环卫处理；生产过程产生的废料和废包装袋外售。 综上，本项目建设选址合理。 三、与“三线一单”符合性分析 1、管控单元符合性分析 根据《牡丹江市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》牡政发〔2021〕5号，“(三)落实分区环境管控要求。一般管控单元以生态环境保护与适度开发结合为主，落实生态环境管控相关要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。” 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号，根据《牡丹江市环境管控单元分布图》，本项目所在位置属于一般管控单元， 本项目的管控单元分布位置示意图见下图。 图1-1本项目环境管控单元位置示意图 2、“三线一单”符合性分析 (1)生态保护红线 本项目不在生态保护红线内，所在区域内无国家、省级自然保护区、人文风景名胜区、基本农田等生态环境敏感目标。具体位置见下图。 图1-2本项目生态保护红线分布图位置示意图 (2)环境质量底线 本项目用水依托厂区内水井。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于施肥；本项目注塑机冷却用水在冷却塔内循环利用，定期补给，不外排。冷却塔储水池内冷却用水属于清净下水，每年停产后，可用于厂区及车间洒水降尘。因此，不会影响该地区的水环境质量底线。 本项目生产设备主要为一体化注塑机，注塑机置于顶部开口半封闭注塑间内，注塑间侧面临近注塑机成型口处安装集气罩，用于注塑工艺废气侧吸收集，配套安装1台风量为5000m3/h的风机、1个活性炭吸附箱及15m高排气筒。注塑机供能用电，生产过程产生少量颗粒物、异味和挥发性有机气体，采取相应处理措施后废气均能得到有效治理，符合国家和地方的排放标准，对周围的环境影响小。因此，能够符合本地区的环境空气质量要求。 本项目一般固体废物收集后交由环卫处理，危险废物暂存在危废间，之后交由有资质的单位处理。采取相应措施后本项目的固体废物均能得到妥善处置，不会影响土壤环境。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 (3)资源利用上线 本项目用水来源自厂区内的水井，用电依托宁安农场供电管网，水电余量充足，能够满足生产和生活需要。本项目运营期会损耗一定的水电资源，但使用量不大，不属于高能耗行业，不会超过资源利用上线的要求。 (4)生态环境准入清单 根据《牡丹江市生态环境准入清单》（2021年6月），本项目生态环境准入清单的要求及符合性分析见下表。 表1-1 生态环境准入清单符合性分析 环境管控编码 ZH23108430002 环境管控单元名称 其他区域 管控单元类别 一般管控单元 管控要求 符合性分析 空间布局约束 “贯彻实施国家与省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和省、市确定的各项产业结构调整措施。 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 本项目为新建塑料筐生产项目。本项目生产供能用电，依托国家电网电网。生产用水循环利用，定期补给，不外排，生活用水排入防渗旱厕。大部分不合格产品可以破碎品后可以重新利用制造成品，废品产生量低且破碎时物料损耗率低，基本无粉尘，根据项目单位提供资料，损耗率约为0.4%。本项目使用原料为非再生PP颗粒，生产设备为一体化注塑机，产生的污染物少，采取相应措施后废气污染物能够达标排放，因此符合空间布局约束。 四、与《重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的符合性分析 《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》中要求：“全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放”。 本项目为新建塑料筐的生产项目。项目生产过程产生少量挥发性有机物和恶臭气味，采用“集气罩收集+活性炭吸附+15m高排气筒”的处理措施。处理后的废气有组织排放和无组织排放均符合国家和地方的相关规定，符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》要求。 五、《黑龙江省大气污染防治条例》的符合性分析 《黑龙江省大气污染防治条例》中要求“第四十条 下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）煤炭加工与转化、石油化工生产；（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原材料的生产；（四）涂装、印刷、粘合和工业清洗；（五）其他产生含挥发性有机物废气的活动。” 本项目为新建塑料筐生产项目，生产过程产生有机废气。本项目使用先进生产设备，生产过程在密闭机器中完成，成品出口处会产生少量VOCs和恶臭气味，采用“集气罩收集+活性炭吸附+15m高排气筒”的处理措施后废气污染物的排放能够满足国家和地方的相关规定，对环境影响小，能够符合《黑龙江省大气污染防治条例》要求。 六、与牡丹江市土地利用规划符合性分析 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号，中心坐标为东经东经129°21'26.18"，北纬44°03'01.56"。本项目租赁北大荒集团黑龙江宁安农场六队机务库北1号厂房进行建设（见附件），项目占地属于建设用地，符合牡丹江市土地利用规划。 本项目为中小民营企业，不但有利于地区经济发展、增加税收，还能解决一些闲散人员就业问题，是符合地区发展的生产项目。本项目运营期间，污染物少，采取相应措施后污染物排放能够满足国家和地方的排放要求。因此，本项目符合用地要求和经济发展需要，采取措施后能够满足环境保护的各项要求，因此本项目建设符合牡丹江地区的发展规划。 七、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》，本项目运营期间，应满足以下要求： “VOCs物料应存储于密闭容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。” 本项目原料为非再生成品PP塑料颗粒，采用编织袋装，常温下理化性质稳定，耐腐蚀、耐热性能好，一般情况下，不会污染土壤和地下水。原料存放在为全封闭结构的仓库中，仓库阴凉干燥、通风良好，仓库地面做水泥硬化处理。因此，本项目原料储存符合要求。 “液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，无法密闭投加的应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应VOCs废气收集处理系统粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统。无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统。无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。” 本项目生产设备主要为一体化注塑机，根据项目单位提供的资料，本项目热熔管温度一般在220℃-240℃，热熔和成膜过程中，液态塑料均在密闭空间内作业。本项目废气污染物采用集气罩收集，经活性炭吸附后，经15m高排气筒排放，处理后的废气污染物有组织排放量符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的排放限值100mg/m3。 |

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号，中心坐标为东经129°21'26.18"，北纬44°03'01.56"。本项目租赁北大荒集团黑龙江宁安农场六队机务库北1号厂房进行建设，东侧和北侧为空地，东北侧为养猪杨，南侧为农机存储库，西侧为粮食晾晒场，距离本项目最近的居民为西侧400m处的葡萄沟屯村民。本项目位置示意图见附图1、周边环境见附图2、实景图见附图3。 项目单位投资100万元，依托北大荒集团黑龙江宁安农场六队机务库北1号厂房进行建设。主要的建设活动为厂房维修改造，功能分区、设备检修，以及按照要求配置环保设备。现有厂房为单层砖混结构、层高4.5m：西侧厂房为仓库，建筑面积600m2，分区设置原料区和成品区；东侧厂房为生产车间，建筑面积600m2，车间内新建一条全自动机械化塑料筐生产线，本项目两台注塑机置于顶部开口半封闭注塑间内，注塑间建筑面积30m2，注塑间侧面临近注塑机成型口处安装集气罩，并通过管道连接至车间外活性炭吸附箱+15m高排气筒，配套安装风量为5000m3/h的风机，厂区内新建一座冷却塔，冷却塔储水池规格为直径2m，深度为1.5m，最大储水量为4t，冷却塔配套安装循环水泵。新建1个危废间，建筑面积10m2，封闭结构，位于厂区仓库西侧。 本项目使用的原材料为非再生PP塑料颗粒，年原料用量为550t/a，成品塑料筐年产120万个/年，生产设备用电供能，冷却设备为厂区内冷却塔。 本项目职工8人，每天工作12小时，每年运行时间为4月-10月，约180天。本项目不提供食宿。 2、建设内容 本项目主要建设内容见下表。 表2-1 本项目建设内容一览表 项目名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 生产车间 生产车间，单层砖混结构，层高4.5m，建筑面积为600m2，车间内新建一条全自动机械化塑料筐生产线，本项目使用的原材料为非再生PP塑料颗粒，年原料用量为550t/a，成品塑料筐年产120万个/a，两台注塑机置于顶部开口半封闭注塑间内，注塑间建筑面积30m2，注塑间侧面临近注塑机成型口处安装集气罩，并通过管道连接至车间外活性炭吸附箱+15m高排气筒，配套安装风量为5000m3/h的风机。 现有厂房维修改造 辅助工程 危废间 建筑面积10m2，位于厂区仓库西侧，为封闭结构，用于存放废活性炭和废机油，危废间采取防腐防渗处理。 新建 冷却塔 厂区内新建一座冷却塔，冷却塔储水池规格为直径2m，深度为1.5m，最大储水量为4t，冷却塔配套安装循环水泵，储水池采取防渗处理。 新建 仓库 建筑面积600m2，分区存放原料和成品。原料最大储量20t、成品最大储量为20000个。 现有厂房维修改造 公用 工程 供水工程 生产生活供水来自于厂区内水井 / 排水工程 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于施肥。 / 本项目注塑机冷却用水在冷却塔内循环利用，定期补给，不外排。冷却塔储水池内冷却用水属于清净下水，每年停产后，可用于厂区及车间洒水降尘。 供电工程 依托国家电网 依托 供热工程 本项目冬季不生产，因此不需要供暖。生产设备供能用电。 / 环保 措施 废气治理 1、本项目使用原料为非再生PP塑料颗粒，新购入的塑料原料有塑料编织袋包装，利用投料机进行投料。 原料拆包和投料工序会有少量颗粒物产生，塑料成品颗粒的理化性质稳定，含尘量少，采用门窗隔离，及时清扫的措施，可以有效治理。 2、本项目产生少量的不合格产品，破碎后大部分碎片可以重新利用做成产品，小部分成为无法重新利用的废料和粉尘。破碎过程在密闭容器内进行，塑料碎片基本自然沉降，只会产生微量粉尘，本环评不做量化分析。采用门窗隔离，及时清扫的措施，可以有效治理。 3、本项目注塑工序会产生少量VOCs和异味，采用集气罩侧吸收集+活性炭吸附+15m高排气筒的措施可以有效治理。本项目注塑机置于顶部开口半封闭注塑间内，注塑间侧面临近注塑机成型口处安装集气罩，用于注塑工艺废气侧吸收集，收集效率为80%，配套安装1台风量为5000m3/h的风机、1个活性炭吸附箱及15m高排气筒。注塑工艺产生的有机废气经活性炭吸附处理后，处理效率为70%，经由15m高排气筒排放。 新建 废水治理 1、本项目注塑机冷却用水在冷却塔内循环利用，定期补给，不外排。冷却塔储水池内冷却用水属于清净下水，每年停产后，可用于厂区及车间洒水降尘。 2、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于施肥。 / 噪声治理 选用低噪声设备，门窗墙体隔声等降噪措施。 / 固体废物 生活垃圾集中收集，交由环卫处理。 / 活性炭用量1t/a，活性炭吸附箱中活性炭需要每年更换2次。废活性炭用带盖塑料桶收集后，暂存在危废间，设备维修保养的废机油暂存在危废间，危险废物需交由有资质的单位处理，设备维修产生的含油抹布符合《国家危险废物名录(2019年版)》豁免条件，可交由环卫部门定期清运； 废包装袋和废料收集后外售给废品回收站。 防渗处理 厂区地面采用抗渗混凝土硬化处理，作为厂区基础防渗措施，防渗系数不低于1.0×10-7cm/s。 新建 危废间防渗应按照按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求分区贮存，危废间地面采取防渗处理，防渗系数应不低于1.0×10-10cm/s。 新建 3、主要生产设备及原辅材料 表2-2 本项目生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台） 规格 1 注塑机 2 / 2 上料机 2 / 3 冷却塔 1 直径2m，深度为1.5m 4 集气罩 1 1m×1m 5 风机 1 5000m3/h·个 6 活性炭箱 1 0.5t/个 7 15m高排气筒 1 / 表2-3 主要原辅材料 名称 年用量 规格 主要成分 用途 备注 非再生PP塑料颗粒 550吨 / 聚丙烯 原料 外购 表2-4 原辅材料的理化性质 名称 理化性质 聚丙烯 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90-0.91g/cm3， 是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为 0.01%，分子量约 8 万~15 万。成型性好，但因收缩率大(为 1%~2.5%）。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。 根据项目单位提供的资料，本项目原料用量为550t/a，不合格产品破碎后大部分可以重新利用制成产品。原料运输、装卸、拆包和投料，以及破碎过程都会产生损失，根据项目单位提供资料，原料损耗率为0.4%，因此本项目成品的产生量为547.8t/a。本项目的物量平衡见下图。 图2-1 本项目物量平衡图 4、产品方案 本项目原料用量为550t/a，去除损耗，成品塑料筐产量为120万个/年，约547.8t/a，产品规格详见下表。 序号 名称 规格（单位mm） 1 蔬菜筐 500×230×170 2 400×200×150 3 果筐 350×220×110 4 300×200×100 5 280×180×90 5、公用工程 (1)给水 本项目用水来自于厂区内水井 ①生活用水 本项目劳动定员8人，全年工作180天，根据《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2021），农村生活用水定额为80L/d·人，本项目不提供食宿，无厕所冲洗水，用水仅为员工的饮用水和洗漱用水，因此本项目用水定额取30L/d·人，则生活用水量为0.24t/d、43.2t/a。 ②冷却塔补充水 本项目注塑机冷却用水在冷却塔内循环利用，冷却塔储水池内需定期补充新水，根据与项目单位核实，冷却塔储水池补充水量为0.5t/d（90t/a）。 (2)排水 ①生活污水 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），居民生活污水产生量按用水量的80%计算，本项目生活用水量为0.24t/d、43.2t/a，则生活污水量为0.192t/d(34.56t/a)；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，不外排； ②冷却塔废水 本项目注塑机冷却用水在冷却塔内循环利用，定期补给，不外排。冷却塔储水池内冷却用水属于清净下水，每年停产后，可用于厂区及车间洒水降尘， 本项目水平衡见下图2-2。 图2-2 本项目水平衡图t/a (3)供电 本项目用电依托国家电网供电。 (4)供暖 本项目冬季不生产，不需要供暖。 6、劳动定员制度 本项目职工8人，每天工作12小时，每年4月-10月，年工作约180天。 7、厂区平面布置 本项目厂区内厂房为东西走向长方形结构，西侧厂房为仓库，东侧厂房为生产车间，用于安置全自动机械化塑料筐生产线、配套设备以及环保设备。活性炭吸附箱及15m高排气筒位于生产车间东侧，牡丹江地区的常年主导风向为西风，葡萄沟屯居民区位于本项目厂区上风向，厂区下风向主要是空地，因此项目生产对周围大气环境敏感目标影响小。危废间设在仓库西侧，为密闭空间。冷却塔位于生产车间东南侧，由管道连接至车间内注塑机。综上所述，本项目厂区平面布置合理。 本项目厂区平面布置见下图。 图2-3 本项目厂区平面布置图 8、环保工程 项目单位总投资100万元，环保投资13万元，环保总投资占项目总投资的13%。环保投资详见下表： 表2-4 环保工程投资一览表 治理项目 治理措施 环保投资（万元） 废气 1个集气罩 0.5 1个风机 1 1个活性炭箱 1.5 1个15m高烟囱 1.0 门窗密闭 1.0 防渗 厂区地面水泥硬化处理 2.0 冷却 1座冷却塔 2.0 危废间 新建1个10m2的危废间+地面防渗处理 3.0 运营维护费用 环保设施运行维护费用 1.0 环保投资 13 总投资 100 环保投资比 13% |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目依托现有闲置厂房进行建设，无大型土建工程，主要建设内容为厂房的维修改造、功能布局和设备安置。施工期短，约40天，污染物产生量少，对周围环境影响小。 二、运营期 1、工艺流程及产污环节说明 (1)拆包：本项目原料为非再生PP塑料颗粒，原料为袋装成品颗粒，基本没有粉尘，拆包时会产生微量粉尘和废包装袋。 (2)投料机：本项目通过投料机投料。投料机的投料口为敞开，一般都会覆盖塑料颗粒，投料机和注塑机连接口为密闭，因此投料工序会产生颗粒物，但数量较少，机器运行有设备噪声。 (2)注塑机：本项目一体化注塑机置于顶部开口半封闭注塑间内，注塑机的热熔管温度为220℃左右，聚丙烯塑料颗粒的碳化温度为300℃以上，因此本项目注塑过程中不存在碳化。取出成品时，出口处会逸出VOCs，注塑间侧面临近注塑机成型口处安装集气罩，用于注塑工艺废气侧吸收集，配套安装1台风量为5000m3/h的风机、1个活性炭吸附箱及15m高排气筒。由于本项目半封闭注塑间建筑面小，且集气罩临近注塑机成型口以及风机风量足够大，因此当集气罩正常运行时，可在注塑间形成局部负压，集气罩收集效率可达到80%，注塑工艺产生的有机废气经活性炭吸附处理后，处理效率为70%，经由15m高排气筒排放。 (3)冷却：注塑机利用厂区内冷却塔水循环来进行冷却，冷却塔储水池规格为直径2m，深度为1.5m，最大储水量为4t，冷却塔配套安装循环水泵。本项目注塑机冷却用水在冷却塔内循环利用，冷却塔储水池内需定期补充新水，不外排，冷却塔储水池内冷却用水属于清净下水，每年停产后，可用于厂区及车间洒水降尘，机器运行时有设备噪声。 (4)破碎：生产过程会产生少量不合格产品，大部分不合格产品可破碎后重新利用制造成品。破碎时会产生微量粉尘和一些废料。 本项目运营期工艺流程见下图。 图2-3 本项目工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，依托北大荒集团黑龙江宁安农场六队机务库北1号厂房进行建设，主要建设内容为厂房维修改造、功能分区、设备检修，以及按要求配置环保设备。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号。本项目采用牡丹江地区2021年发布的环境质量公报作为现状评价标准。根据牡丹江市2021年环境质量公报，本项目环境空气质量现状如下： 牡丹江市空气自动监测项目为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳和臭氧六项，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，并按照空气质量指数（AQI）标准评价。 2021年牡丹江市区环境空气质量达标天数比例为95.9%。市区细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮年均值,一氧化碳日均值及臭氧日最大8小时平均值均优于国家环境空气质量二级标准。 1、达标天数状况 2021年牡丹江市区全年监测天数为365天，达标天数为350天，占全年总监测天数的95.9%，其中优198天，良152天，轻度污染10天，中度污染2天，重度污染3天。 2、主要污染物浓度状况 2021年牡丹江市区细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫和二氧化氮年均值分别为29μg/m3，51μg/m3，8μg/m3，23μg/m3。 3、与去年相比 2021年优良天数比去年增加了13天。细颗粒物和二氧化硫年均浓度均呈下降趋势，分别下降了6.5%和11.1%；可吸入颗粒物和二氧化氮年均浓度无变化。 2020、2021年环境空气质量对比表（单位：μg/m3） 年度 细颗粒物（PM2.5） 可吸入颗粒物(PM10) 二氧化硫 (SO2) 二氧化氮 (NO2) 达标天数 (天) 2020 31 51 9 23 337 2021 29 51 8 23 350 标准 35 70 60 40 --- 变化趋势 下降2 不变 下降1 不变 增加13天 2020、2021年环境空气质量天数统计表（单位：μg/m3） 年度 监测天数 优（天） 良（天） 轻度污染 （天） 中度污染 （天） 重度污染 （天） 严重污染 （天） 2020 366 200 137 28 1 —— —— 2021 365 198 152 10 2 3 —— 变化趋势 —— 减少2 增加15 减少18 增加1 增加3 —— 二、地表水环境质量现状 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号。根据牡丹江市2021年环境质量公报，本项目地表水环境质量现状如下： 1、水污染防治考核断面水环境质量 2021年水污染防治考核断面优于Ⅲ类水质比例为91.7%，达到年度考核目标（75%）。与2020年同期相比，考核断面水质达标比例上升了16.7%。 2020年、2021年考核断面水质类别 序号 断面名称 2020年1-12月份断面 水质及主要超标因子 2021年1-12月份断面 水质及主要超标因子 2021年 水质目标 1 果树场、电视塔 （镜泊湖） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 2 海浪 （牡丹江） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 3 柴河铁路桥 （牡丹江） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 4 三道 （莲花湖） Ⅳ总磷 Ⅳ总磷 Ⅳ 5 花脸沟（牡丹江） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 6 海浪河口内 （海浪河） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 7 三岔屯（穆棱河） Ⅳ高锰酸盐指数、 化学需氧量 Ⅲ Ⅳ 8 乌斯浑河林口县（乌斯浑河） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 9 碱场桥 （穆棱河） Ⅳ高锰酸盐指数 Ⅲ Ⅲ 10 小地营 （大绥芬河） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 11 道河 （小绥芬河） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 12 三岔口 （绥芬河） Ⅲ Ⅲ Ⅲ 三、声环境质量现状 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号。根据牡丹江市2021年环境质量公报，本项目声环境质量现状如下： 1、牡丹江市区区域声环境质量状况 2021年牡丹江市区区域环境噪声平均等效声级为58.6分贝，声环境质量为一般。 2、牡丹江市区道路交通声环境质量状况 2021年牡丹江市区交通干线噪声平均等效声级为66.9分贝，声环境质量为好。 3、牡丹江市功能区声环境质量状况 2021年牡丹江市区功能区昼间总达标率为80.6%，同比上升了8.4%；夜间总达标率为61.1%，同比下降了23.5%。各类功能区昼间达标率范围为66.7%～100%，夜间达标率范围为12.5%～100%。 综上所述，本项目区域声环境质量状况良好，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要开展声环境质量现状检测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号。项东侧和北侧为空地，东北侧为养猪杨，南侧为农机存储库，西侧为粮食晾晒场，距离本项目最近的居民为西侧400m处的葡萄沟屯村民。本项目依托北大荒集团黑龙江宁安农场六队机务库北1号厂房进行建设，主要建设内容为厂房维修改造、功能分区、设备检修，以及按要求配置环保设备，不新增建设用地。 本项目的废气排口位于生产车间东侧，牡丹江地区的常年主导风向为西风，葡萄沟屯居民区位于本项目厂区上风向，厂区下风向主要是空地，因此项目生产对周围大气环境敏感目标影响小。 据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类），本项目500m范围内的大气环境保护目标的具体情况如下。 本项目大气环境保护目标见下图。 图3-1 本项目大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标详见下表。 表3-1 大气环境保护目标表 序号 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 1 葡萄沟屯居民 129°21'03.83" 44°02'59.10" 居民 300人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值 W 400 二、声境环境保护目标 本项目50m范围内无声环境保护敏感目标。 三、地下水环境保护目标 本项目周围无集中饮用水水源井、无水源地保护区。 四、生态环境保护目标 本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、古迹文物等环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 一、废气 本项目运营期间，排放的VOCs以非甲烷总烃计，废气的有组织排放限值和厂界限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“表4&表9”的排放限值，见表3-3；厂区内废气的无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“表A.1”的排放限值，见表3-4；本项目生产过程产生的异味应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求，见表3-5。 表3-3 本项目废气污染物有组排放限值及厂界的排放限值 序号 类别 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 执行标准 1 有组织 颗粒物 30 GB31572-2015 2 非甲烷总烃 100 3 厂界及周边 颗粒物 1.0 4 非甲烷总烃 4.0 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 序号 污染物项目 排放限值（mg/m3） 限值含义 执行标准 1 非甲烷总烃 10 监控点处 1 h 平均浓度值 GB37822-2019 30 监控点处任意一次浓度值 表3-5 本项目异味排放限值 序号 类别 污染物 排气筒高度 标准值 执行标准 1 有组织 臭气浓度氨 15m 2000（无量纲） GB14554-1993 2 厂界 / 20（无量纲） 二、噪声 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）“7.2 乡村声环境功能的确定”，本项目应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准值，即夜间60db(A)，昼间50dB(A)。 三、固体废物 生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制见小标： 表3-6 总量控制 名称 污染物 单位 核定排放量 废气 VOCs（以非甲烷总烃计） t/a 0.355 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托原有现有闲置厂房进行建设，施工期的主要建设内容是厂房的维修改造、功能布局及设备安置。项目施工期短，约40天，产生的污染物少，对周围环境影响小。 施工期间产生的生活垃圾集中收集，交由环卫部门处理。建筑垃圾主要是装修材料，由装修公司负责拉运处理。施工用水依托供水管网，用电依托国建电网，生活污水排入防渗旱厕，生产废水排入临时沉淀池，上清液回用做施工厂区的洒水降尘。施工期间，施工现场应设置围挡，定时洒水抑尘，减少施工扬尘对周围大气环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、生活污水 本项目劳动定员8人，全年工作180天，本项目生活污水量为0.192t/d(34.56t/a)；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，不外排； 生产废水 本项目注塑机冷却用水在冷却塔内循环利用，定期补给，不外排。冷却塔储水池内冷却用水属于清净下水，每年停产后，可用于厂区及车间洒水降尘。 二、废气 1、污染源分析 (1)颗粒物 拆包：本项目外购原料，原料为颗粒状成品、编织袋包装，本项目不使用粉料辅料或添加剂，因此原料拆包仅产生微量粉尘，本项目不做定量分析。产生的微量粉尘采用门窗隔离，及时清扫的措施，可有效处理。 投料：本项目采用投料机进行投料。投料机的投料口敞开，一般总是覆盖原料，投料机与注塑机的连接口为密封的，本项目不使用粉料辅料或添加剂，因此投料工序仅产生微量颗粒物，本项目不做定量分析。产生的微量粉尘采用门窗隔离，及时清扫的措施，可有效处理。 破碎：本项目生产过程会产生不合格产品。不合格产品在密闭空间破碎后，大部分材料可以重新利用制造成品，小部分碎料和微量粉尘不能回用，做废料外售。本项目采用的注塑机为海天和申达设备，设备工艺成熟、功能稳定，不合格品率很低，且塑料废料基本自然沉降，不会在空气中飞散，因此本环评不对破碎工艺做定量分析。破碎工艺产生的微量粉尘，采用门窗隔离，及时清扫的措施，可有效处理。 根据项目单位提供的资料，注塑机热熔管温度在220℃-240℃，聚丙烯分解温度为300-370℃以上，因此本项目不会产生分解废气。 综上，本项目生产过程粉尘颗粒物产生量很少，产生的微量粉尘采用门窗隔离，及时清扫的措施，可有效处理。 (2)VOCs（以非甲烷总烃计） 本项目生产过程会产生VOCs。本项目使用原料为非再生PP塑料颗粒，热熔过程产生VOCs，在取出成品时VOCs会逸出。本项目注塑机置于顶部开口半封闭注塑间内，注塑间侧面临近注塑机成型口处安装集气罩，用于注塑工艺废气侧吸收集，收集效率为80%，配套安装1台风量为5000m3/h的风机、1个活性炭吸附箱及15m高排气筒。注塑工艺产生的有机废气经活性炭吸附处理后，处理效率为70%，经由15m高排气筒排放，未收集的废气无组织排放，采取密闭厂房，门窗隔离等措施，能够有效防治VOCs的无组织排放对周围环境的影响。 (3)异味 本项目生产过程产生异味，异味采用活性炭吸附的措施可有效防治。本项目的异味经活性炭吸附处理后，经15m高排放气筒排放。根据《恶臭气体排放标准》（GB14554-93）中要求，臭气浓度经15m高排气筒有组织排放限值为2000（无量纲），无组织排放厂界标准值为20（无量纲）。 2、污染源强核算 本项目注塑工序会产生少量VOCs和异味，采用集气罩侧吸收集+活性炭吸附+15m高排气筒的措施可以有效治理。本项目注塑机置于顶部开口半封闭注塑间内，注塑间侧面临近注塑机成型口处安装集气罩，用于注塑工艺废气侧吸收集，收集效率为80%，配套安装1台风量为5000m3/h的风机、1个活性炭吸附箱及15m高排气筒。注塑工艺产生的有机废气经活性炭吸附处理后，处理效率为70%，经由15m高排气筒排放。 本项目为新建塑料筐项目，使用的原料为非再生PP塑料颗粒，采用的生产设备为一体化注塑机。原料年用量为550t/a，去除损耗，产品量为547.8t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-2926塑料包装箱及容器制造行业》，塑料包装箱及容器-挥发性有机物（以非甲烷总烃计）2.7kg/t-产品；工业废气量1.2×105Nm3/t-产品。 经计算，本项目注塑工艺废气VOCs产生量为1.48t/a，工业废气产生量为6.57×107Nm3，本项目集气罩收集效率为80%，活性炭吸附箱处理效率为70%，则VOCs排放量为0.355t/a，排放浓度为5.4mg/m3。 未经集气罩收集的注塑工艺废气VOCs车间内无组织排放，注塑机每天工作12小时，年工作约180天，经计算，本项目VOCs无组织排放量为0.296t/a，排放速率为0.14kg/h。 表4-1本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 装置 污 染 源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放 速率kg/h 核算 方法 废气产生量 m3 产生 浓度mg/m3 产生量 t/a 工艺 效率（%） 核算 方法 废气排量 m3 排放 浓度 mg/m3 排放量 t/a 注塑 注塑机 有组织 VOCs 产污系 数 法 6.57×107 22.5 1.48 集气罩（收集效率80%）+活性炭吸附（吸附效率70%） 系 数 法 6.57×107 5.4 0.355 0.16 无组织 VOCs - - 0.296 - - 0.296 0.14 由上表可知，本项目VOCs的有组织排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“表4”的排放限值100mg/m3。本项目VOCs污染物无组织排放量为0.296t/a、排放速率为0.14kg/h，采取生产车间门窗封闭，可有效降低无组织废气对周围环境的污染。 3.大气环境影响分析 本项目注塑工艺废气VOCs排放量为0.355t/a，排放浓度为5.4mg/m3。各项指标均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，本项目拟采用的排气筒高度、污染防治措施、经处理后的污染物排放浓度与排放速率均符合相关政策的要求；本项目VOCs污染物无组织排放量为0.296t/a、排放速率为0.14kg/h，采取生产车间门窗封闭，可有效降低无组织废气对周围环境的污染，本项目的废气排口位于生产车间东侧，牡丹江地区的常年主导风向为西风，葡萄沟屯居民区位于本项目厂区上风向，厂区下风向主要是空地，因此项目生产对周围大气环境敏感目标影响小，无需设置大气防护距离。 4.非正常工况排放 表4-2污染源非正常工况排放核算表 排放源 原因 收集 效率 吸附 效率 污染物 排放速率/kg/h 排放浓度/mg/m3 单次持续时间/h 年发生 频次 排气筒 活性炭失活或饱和 80% 0% VOCs 0.685 22.5 <1 1 由上表可知，本项目活性炭箱失活情况下，VOCs的排放浓度为22.5mg/m3，未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“表4”的排放限值100mg/m3。项目单位定期维修保养环保设施，确保环保设施的正常运行，及时更换活性炭，保证废气排放能够国家和地方法规的要求。 5.排放口基本情况 本项目的VOCs废气排放口位于生产车间东侧，排口的基本信息见下表。 表4-3项目废气排放口基本情况表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/度 污染物种类 排气筒高度 排气筒口径 流量 m3/h 排气温度 DA001 排放口 129.357753 44.050531 异味、VOCs 15m 0.3m 5000 常温 6.废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2，“使用除聚氯乙烯以外的树脂生产塑料制品的排污单位大气污染物种类依据GB31572、GB37822确定......”，本项目使用的原料为聚丙烯塑料颗粒，采取措施为集气罩收集+活性炭吸附+15m高排气筒，为可行技术。本项目的废气排放符合性分析见下表。 表4-4本项目排放标准及达标分析 排放口编号 污染物种类 排放源强 国家或地方污染物排放标准 排气筒高度（m） 治理措施 达标情况 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 名称 浓度限值 DA001 VOCs（以非甲烷总烃计） 5.4 0.16 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 100 15 集气罩+活性炭+15高排筒 达标 7、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)“表9”，本项目监测方案见下表。 表4-5本项目废气监测计划一览表 排放方式 监测点位 监测指标 执行标准 最低监测频次 有组织 废气排口 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物 GB16297 GB14554 1次/年 无组织 厂界 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、恶臭特征污染物 GB31572 GB14554 1次/年 厂区内 非甲烷总烃 GB37822 各地根据当地环境保护需要自行确定 三、噪声 1、源强核算 本项目噪声主要来自生产车间设备噪声，主要有投料机、注塑机、循环水铁罐，以及风机的噪声。类比同类项目，本项目的噪声源强见下表。 表4-6本项目噪声源及源强（单位：dB(A)） 工序/生产线 装置 噪声源 声源类型 噪声源强 降噪措施 持续时间/h 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 噪声值 生产 / 投料机 频发 类比法 70 选用低噪声设备，加强设备保养，墙体和门窗紧闭隔声等措施。 25 45 1200 注塑机 70 45 循环水泵 75 45 环保措施 / 风机 80 55 本项目噪声治理措施及可行性分析： ①降低设备噪声 建设项目生产优先使用低转速电机，生产设备安放稳固，与地面保持良好接触，并在设备和地面之间加装隔振紧固件。生产过程中，加强检查、维护和保养，保持轴承润滑，紧固各部件，控制运行震动噪声。 ②阻断声音传播途径 生产设备基础进行减震，全部生产设备均置于全封闭车间中，使用符合隔声要求的隔声门、窗并紧闭，实体围墙隔声。 2、厂界声环境情况分析 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市宁安农场六队机务库北1号。项东侧和北侧为空地，东北侧为养猪杨，南侧为农机存储库，西侧为粮食晾晒场。本项目厂界50m范围内无声环境保护敏感目标。厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 （1）厂界声环境预测模式 ①室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-A 式中：Lp(r0)—在已知距离无指向性点声源参考点r0处倍频带声压力级，dB； A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp=Lp(r0)-20log(r/r0) ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 本项目屏障衰减主要考虑建筑衰减，根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25dB，预测时取25dB；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40dB，预测时建筑隔声量取25dB。 ③空气吸收衰减Aair 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aair可直接查表获得。 ④叠加影响 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，声压级的叠加按下式计算： （2）预测参数 按现有的厂区总图布置方案，根据上述模型预测计算，预测项目营运期厂界噪声值。为简化计算，不考虑除几何衰减外的其它影响，根据公式④，车间内声源叠加后值为81.8dB，根据公式②，按照有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25dB，预测时取25dB；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40dB，预测时建筑隔声量取25dB，则本车间内噪声传播到车间外后噪声为56.8dB，本项目夜间不生产，所以，只预测昼间噪声，预测结果详见表4-11。 表4-7本项目噪声预测值表（单位dB(A)） 预测点 东侧厂界外1m 西侧厂界外1m 南侧厂界外1m 北侧厂界外1m 噪声源与预测点的距离 1 4 19 12 噪声贡献值 56.8 44.8 31.2 35.2 2类区标准值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类：昼间≤60 ，夜间≤50； 采取处理措施后，声音传播到维护结构并通过维护结构传播到室外的衰减较多，加上本项目厂区远离村民居住区，本项目生产线均设在厂房内，厂房四周有围墙的阻挡，声音传播到厂界后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，昼间(6:00~22:00)、夜间(22:00~次日6:00)各一次。监测点位为东、南、西、北侧厂界围封闭外1m处。 四、固体废物 本项目运营期间产生的固体废物包括职工的生活垃圾、废包装袋和废料以及废UV灯光和废活性炭。 (1)生活垃圾：本项目职工8人，年工作约180天。生活垃圾按0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量0.004t/d（0.72t/a）。集中收集，交由环卫部门处理。 (2)废包装袋和废料：原料拆包后产生废包装袋。塑料颗粒用量为550t/a，50kg包的包装袋重量按0.1kg计，则生产过程中产生废包装袋为1.1t/a。本项目生产过程的不合格产品大部分可重新利用制造产品，小部分形成不可回收的废料和粉尘。根据项目单位提供资料，原料损耗量为2.2t/a，主要是包装袋和废料以及极少量的运输、装卸、粉尘等损耗，因此去除包装袋损耗量，废料的产生量约为1.1t/a。废包装袋和废料均可集中收集，暂时存放在仓库，之后外售给资源回收部门。 (3)废活性炭：本项目处理VOCs 废气产生废活性炭，废活性炭属于HW49类危险废物，代码为900-039-49。本项目使用的废活性炭应碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。本项目VOCs产生浓度为22.5mg/m3，风量为5000m3/h，一天工作时长12小时，活性炭的平衡保持量取30%，1t活性炭达到饱和的时间为： T(d)=M*S/(C*10-6*F*t) —T(d) 活性炭达到饱和的时间,d —M 活性炭的质量，kg —S 平衡保持量，% —C VOCs总浓度，mg/m3 —F 风量，m3/h —T 日运行时间，h/d 经计算，T(d)=1000×0.3/(22.5×10-6×5000×12)=222d 本项目生产时间约180天/年，则本项目活性炭每年使用量为1t/a。本项目使用0.5t的活性炭箱共1个，则活性炭需要更换2次/年。废活性炭用带盖塑料桶盛装，收集后暂存在危废间，交由有资质的单位处理 (4)废机油、含油抹布：本项目设备维修保养的废机油暂存在危废间，危险废物需交由有资质的单位处理，设备维修产生的含油抹布符合《国家危险废物名录(2019年版)》豁免条件，收集后可交由环卫部门定期清运；废机油属于HW08类危险废物，代码为900-214-08。 表4-8固体废物产生及处置情况汇总表 名称 产生 环节 属性 代码 危险特性 产生量（t/a） 最终去向 环境管理要求 生活 垃圾 员工生活 一般固废 900-999-99 / 0.72 环卫部门处理 排污许可登记，建立台帐，定期公开污染防治信息，贮存场所防扬散、流失、渗漏 废包 装袋 拆包 233-001-07 / 2.2 外售给资源回收部门 废料 破碎 292-001-06 / 废活性炭 VOCs处理 危险废物 900-039-49 T 1 暂存在危废间，交由有资质的单位处理 废机油 设备维修保养 900-214-08 T / 2、固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物环境管理要求 ①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 （2）危险废物环境管理要求 ①本项目危险废物集中收集后，分类、分区暂存于危险废物暂存间，并定期交由有资质单位处置。 ②对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 ③产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息27管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ④产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到 100%不会影响周边环境。 五、环境风险分析 本项目为新建塑料筐生产项目。原料为非再生PP塑料颗粒，不添加粉状辅料和添加剂。本项目原料为成品PP塑料颗粒，用编织袋装，PP塑料颗粒不属于有毒有害和易燃易爆危险物质，且理化性质稳定，通常情况下不会发生污染事故，不会发生渗漏到土壤、地下水中的情况。并且，本项目贮存的原料量少，一次性贮存量不超过400包（50kg/包），存放在密闭的仓库中，不会造成环境污染影响。 本项目的废气VOCs排放量小，排放速率为0.16kg/h，远低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放速率要求，在非正常工况时，排放浓度为22.5mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值100mg/m3。因此，在非正常工况时，即活性炭失活或饱和时，项目单位应暂停生产，及时更换活性炭后再开始生产，以确保VOCs污染物排放满足要求。项目单位应定期维修保养环保设备，及时更换活性炭箱，委派专人定期检查设备与管线组件，应设置编号和永久标志，按要求例行泄漏监测，加强管理，以减少对周围的环境影响。 本项目厂房两侧都设置了防火通道，按要求放置了消防工具和灭火器。同时，项目单位应加强员工培训，明确生产设备和环境保护的负责人，定时维护保养生产设备和环保设施，做到防患于未然，尽量避免突发性环境污染事故的发生。 综上，本项目环境风险较小。项目单位应制定管理制度，加强员工培训和管理，则本项目建设风险可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 无组织排放 | 颗粒物 | 门窗紧闭，洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中二级标准 |
|  | 运营期 | DA001 | NMHC、颗粒物、臭气浓度 | 本项目注塑机置于顶部开口半封闭注塑间内，注塑间侧面临近注塑机成型口处安装集气罩，用于注塑工艺废气侧吸收集，注塑工艺产生的有机废气收集后经活性炭吸附处理，再由15m高排气筒排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准及《恶臭污染物排放标准》（CB14554-93）表2中标准 |
|  |  | 无组织排放 | NMHC、颗粒物、臭气浓度 | 门窗紧闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准及《恶臭污染物排放标准》（CB14554-93）表1中标准 |
| 地表水环境 | / | 热水 | 冷却塔冷却后循环使用 | 蒸发损耗 |
|  | / | 生活污水 | 防渗旱厕 | / |
| 声环境 | 注塑机 | 噪声 | 选择低噪声、低转速设备、合理布局、封闭厂房；车间使用双层隔声塑钢窗。 | GB12348-2008中2类区标准 |
|  | 集气装置 |  |  |  |
|  | 投料机 |  |  |  |
|  | 循环水铁罐 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废活性炭由有资质的单位回收利用，废包装收集后出售，生活垃圾由环卫部门集中清运，不合格产品及边角料外售综合利用。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间在库房内改造，面积10m2，厂区地面、库房、车间地面采用水泥硬化做一般防渗处理；危废间采用2mm厚的高密度聚乙烯或与此相当的其他人工材料做基础防渗，防渗系数不低于10-10cm/s。 |
| 环境风险 防范措施 | 减少风险物质贮存量，危废间设置环保标识。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 环境管理要求运行期间，企业应设立环境管理机构，配备1名专业技术人员作为专职管理人员，负责其企业的环境管理工作，主要负责管理、维护各项环保设施，确保其正常运转和达标排放，并做好日常环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运转情况、环境动态，必要时采取适当的环保措施。 环境管理的主要内容和职能如下： ①贯彻执行国家及牡丹江市的各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环境管理办法； ②建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作； ③完成规定的监测任务，监督各排放口的污染物达标情况，保证监测质量和数据的代表性、准确性，对监测指标异常的污染物及新发现的污染物要及时上报有关部门； ④定期对本项目涉及的各环保设施运行情况进行全面检查，保证设施正常运行，确保无重大环境污染、泄漏事故； ⑤建立环境档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理。 2、排污口规范化管理 ①废气排气筒规范化设置 在排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。 排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。 ②固定噪声污染源规范化标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状，在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。 ③固体废物贮存（处置）场所 本项目新建一般固废和危险固废暂存库，需根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。在后期运营过程中，当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。 一般固体废物厂内暂存应满足GB18599-2021《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》，危险废物厂内暂存应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单的要求。 为了公众监督管理，按照《环境保护图形标志》(GB15562.1—1995；GB15562.2—1995)、《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表下表： 表5-1各排污口环境保护图形标志 排放口名称 编号 提示图形符号 警告图形标志 排气筒 FQ-LFSH-×× 噪声源 ZS-LFSH-×× 固废暂堆库所 一般固废 GF-LFSH-×× 危险固废 WF-LFSH-×× / 备注：编号的前两个字母为类别代号，中间四位为企业名称拼音简写，后两位为排放口顺序编号。排放口的顺序编号数字由各企业自行规定。 2排污口建档管理 （1）排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完整，监测平台、监测梯、监测孔、自动监控设备等是否能正常运行等方面的检查记录。 （2）监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，定期进行防锈及防腐等的维护，确保正常安全使用，并保存相关管理记录，配合测试人员开展监测工作。 （3）监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 3、与排污许可证的衔接 依据《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制度实施方案>的通知》(国办发[2016]81号)中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企业单位在生产营运期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。本项目为登记管理，根据原环境保护部部令第11号《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》的有关规定，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中 " 塑料制品业292" 的行业类别，需要进行排污许可登记管理。企业应按规要求进行排污登记，并按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》 ( HJ944-2018) 填报排污许可证执行报告及环境管理台账。 |

# 六、结论

本项目符合国家、地方产业政策。选址合理，运营期间产生的废水、废气、噪声和固废采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标国家规定的排放标准，对环境影响小。 项目单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项防腐目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.355t/a | / | 0.355t/a | +0.355t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | 废包装袋和废料 | / | / | / | 2.2t/a | / | 2.2t/a | +2.2t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 4.93t/a | / | 4.93t/a | +4.93t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目地址

项目地址

比例尺150m