# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：黑龙江省牡丹江市宁安市富阿察养生保健酒建设项目

建设单位（盖章）：宁安市富阿察生物科技发展有限公司

编制日期：2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# -一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江省牡丹江市宁安市富阿察养生保健酒建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2212-231084-04-01-873320 |
| 建设单位联系人 | 付先生 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 黑龙江省牡丹江市宁安市东京城镇塘坊村 |
| 地理坐标 | （129度11分32.002秒，44度7分22.123秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1512 白酒制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业 25 酒的制造 其他（单纯勾兑的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 5227 | 环保投资（万元） | 48 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 2023年5月至2023年9月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5025.95 |
| 专项评价设置情况 | 本次评价未设置环境风险专项评价，具体分析情况详见下表。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别 设置原则 项目情况 是否设置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目不属于新增工业废水直排建设项目和新增废水直排的污水集中处理厂。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不属于新增河道取水的污染类建设项目。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为白酒制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关规定，本项目不属于“第一类鼓励类”“第二类限制类”“第三类淘汰类”建设项目，属于允许类建设项目，其生产工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类。因此本项目建设符合产业政策要求。 2、与《饮料酒制造业污染防治技术政策》相关要求符合性分析 表1-2 与《饮料酒制造业污染防治技术政策》符合性分析 文件要求 本项目建设情况 符合性 源头及生产过程污染防控 源头控制 白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送。 本项目为白酒制造，高粱、大曲、活性炭、活性炭等原辅材料均为袋装，酒瓶、酒盖、酒箱等包装材料为箱装，原料储存于密闭仓库内，输送过程均为密闭输送。 符合 生产过程污染防控 1、鼓励蒸馏冷却系统以风冷代替水冷，降低耗水量； 2、提高生产用水的重复利用率。蒸馏用冷却水应封闭循环利用，洗瓶水经单独净化后回用； 3、鼓励蒸粮车间安装集气排气系统，实现蒸粮、馏酒及摊凉过程中废气的集中收集、处理和排放； 4、应推进粉碎车间采用大功率、低能耗的新型制粉成套设备，并安装高效的除尘设备及降噪系统。 1、本项目蒸馏冷却系统采用循环式冷却水冷却，可有效降低耗水量； 2、本项目产生的锅底水全部回用于润粮用水，蒸馏用冷却水进行循环利用，本项目洗瓶分两次进行，每批次清洗酒瓶600瓶，每批次第一次清洗产生的洗瓶水收集后回用于洒水降尘，每批次第二次清洗产生的洗瓶水收集后回用于下批次第一次洗瓶用水； 3、本项目生产车间顶部安装一套通风系统，加强车间通风； 4、本项目粉碎工序采用大功率、低能耗的粉碎机，粉碎机与基座之间设置减震垫，粉碎产生的粉尘经密闭集气罩收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后由15米高排气筒排放。 符合 污染治理及综合利用 大气污染治理 1、原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎、袋式除尘或喷水降尘等方法与技术进行收集与处理； 2、酒糟、滤渣堆场应采取封闭措施对产生废气进行收集，采用化学吸附法或活性炭吸附法等技术对收集废气进行处理； 1、本项目粉碎工序产生的粉尘经密闭集气罩收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后排放； 2、本项目酒糟暂存在酿酒车间的密闭容器中，酒糟日产日清，不在厂区内长期暂存，制曲室车间封闭，废气经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放。 符合 水污染治理 1、高浓度废水（锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理； 2、鼓励白酒企业提取锅底水中的乳酸和乳酸钙，黄水中的酸、酯、醇类物质；鼓励啤酒企业残余废碱液单独收集、处理、封闭循环利用；鼓励葡萄酒与果酒企业对洗瓶废水单独收集处理循环利用；鼓励黄酒企业回收米浆水中的固形物； 3、综合废水宜采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业，废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元。 本项目锅底水回用于润粮用水，纯水制备产生的浓水部分回用于车间地面冲洗，剩余部分用于洒水降尘；洗瓶废水、灌装机冲洗废水和蒸汽锅炉排污水回用于洒水降尘，车间地面冲洗废水经沉淀池沉淀后排至市政管网。 符合 固体废物处理处置及综合利用 1、酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料。葡萄酒与果酒皮渣应100%收集，并进行综合利用或无害化处理。黄酒糟宜制备糟烧酒、调味料、栽培食用菌，开发饲料蛋白等； 2、鼓励白酒企业废窖泥经处理后作为肥料利用；鼓励啤酒企业产生的废酵母100%回收利用，废酵母深度开发生产医药、食品添加剂等产品；鼓励葡萄酒与果酒企业对酒石进行回收综合利用； 3、应对废硅藻土全部收集并妥善处置（填埋等），禁止排入下水道和环境中； 4、鼓励对废酒瓶、废包装材料等进行收集、利用； 1、本项目酒糟作为饲料外售，日产日清，不在厂区内长期储存； 2、本项目为混凝土窖池发酵，无窖泥产生； 3、本项目废活性炭运送至市政环卫部门指定地点处置； 4、本项目废酒瓶由生产厂家定期回收，废包装材料集中收集后交由市政环卫部门统一处置； 符合 二次污染防治 1、鼓励将废水厌氧生化处理过程中产生的沼气，经净化处理后作为燃料使用； 2、废水处理过程中产生的恶臭气体应收集和处理，采用生物、化学或物理等技术进行处理； 3、鼓励将废水生物处理产生的剩余污泥、沼渣等进行资源化综合利用； 4、酒糟、滤渣等堆场应防雨、防渗。 本项目生产废水回用于厂区洒水降尘和车间地面冲洗，生活污水排入市政管网。 符合 4、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年）符合性分析 表1-3 与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年）符合性分析 文号 文件要求 本项目情况 符合性 《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年） 第十条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。 本项目依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件，项目产生的污染物经处理后排放，能够满足大气污染物排放标准 符合 第十一条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。 配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时 计、同时施 、同时 产使用，不得擅自拆除或者闲置 。 本项目酿造工序的蒸汽锅炉产生的烟气经旋风+布袋除尘器处理后通过20米高排气筒排放；粉碎机粉碎产生的粉尘经密闭集气罩收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后由15米高排气筒排放；本项目生产车间、调酒室会产生少量含异味气体，含异味气体直接通过车间顶部的通风系统排放；制曲室产生的异味气体通过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，原酒储罐储存排放的非甲烷总烃通过储库上方的通风系统排放；项目环保设置与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合 第五十六条 在道路、广场、停车场和其他公共场所进行清扫保洁作业的单位和个人，应当执行清扫保洁作业有关标准，防治扬尘污染。市容环境卫生行政主管部门应当及时巡查，对清扫不达标的，按照有关规定予以处理。 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的 辆，应当采 密闭或 其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规 的路线和时间行驶。 本项目运输车辆采用厢式货运汽车，在厂区内减速慢行，厂区地面定期清扫，定期洒水降尘。 符合 5、与《水污染防治行动计划》符合性分析 表1-4 与《水污染防治行动计划》符合性分析 文号 文件要求 本项目建设情况 符合性 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号） 推进循环发展，加强工业水循环利用。 本项目产生的锅底水回用于润粮用水， 本项目蒸馏用冷却水循环利用； 本项目洗瓶分两次进行，每批次清洗酒瓶600瓶，每批次第一次清洗产生的洗瓶水收集后回用于洒水降尘，每批次第二次清洗产生的洗瓶水收集后回用于下批次第一次洗瓶用水； 纯水制备产生的浓水回用于车间地面冲洗； 灌装机冲洗废水、洗瓶废水和蒸汽锅炉排污水回用于洒水降尘， 车间地面冲洗废水用于锅炉灰渣掺水和降尘 符合 《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发[2016]3号） 推进循环发展，加强工业水循环利用。 符合 6、与“三线一单”符合性分析 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市东京城镇塘坊村，生态保护红线为一般管控区，水环境为一般管控区，大气环境为受体敏感重点管控区，土壤为一般管控区，生态环境准入清单应满足其他区域-重点管控单元。根据行业的特点、《牡丹江市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（牡政发﹝2021﹞5号）、《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）中要求，结合本项目生产工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，项目与“三线一单”符合性情况见下表。 1）生态保护红线 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市东京城镇塘坊村，根据《牡丹江市生态保护红线分布图》，本项目不在生态红线范围内。 2）环境质量底线 ①大气 根据“三线一单”附图，本项目位于牡丹江市大气受体敏感重点管控区，本项目不在城市建成区，生产锅炉采用生物质成型颗粒燃料，不是高污染燃料，生产过程中产生的各项污染物均采取有效措施，保证大气污染物的达标排放。因此本项目符合牡丹江市大气环境质量底线及分区管控的要求。具体见下表。 表1-5 项目与牡丹江市大气环境分区管控要求符合性分析 环境要素分区管控 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 符合性分析 管控区分类 环境要素 要素细类 重点管控区 大气 大气环境受体敏感重点管控区 有序推进城市建成区重点企业搬迁改 造。加快不符合功能定位的重点污染 工业企业退城、搬迁、改造、关停。 制定钢铁、建材、焦化、化工等重污 染企业搬迁计划，明确搬迁的范围、 方向、时序和方式。严控“两高”行 业产能。严格执行钢铁、水泥、平板 玻璃等行业产能置换实施办法。利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险 废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目， 必须依托现有新型干法水泥熟料生产 线进行不扩产能改造。县级及以上城 市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以 下燃煤锅炉，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。哈尔滨市城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，具备条件的每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部实现节能和超低排放，燃气锅炉基本完成低氮改造 1.城市建成区内企业生产工艺、治理设施达到国内先进水平。2.推广使用电、天然气等清洁能源。3.加强环境管理水平，减少污染物排放。 严格管控涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。监控评估受体敏感区大气环境和健康风险，落实防控措施。强化应急物资储备和救援队伍建设。完善受体敏感区应急预案，加强风险防控体系建设。 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市东京城镇塘坊村，属于大气受体敏感重点管控区。本项目为白酒制造项目，营运期生物质蒸汽锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过20米高烟囱排放，烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃煤锅炉排放浓度限值；粉碎工序产生的粉尘经密闭集气罩收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后由15米高排气筒排放，粉尘通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。 ②水环境 本项目位于水环境一般管控区。本项目生产用水和生活用水由市政供水管网供给。本项目生产废水回用于生产、厂区降尘和车间地面冲洗，生活污水排入市政管网，经宁安市东京城污水处理厂处理后排放。项目不突破水环境质量上线。因此本项目符合牡丹江市水环境质量底线及分区管控的要求。具体见下表。 表1-6 牡丹江市水环境分区管控要求符合性分析 分区管控 管控要求 符合性 一般管控区 空间约束布局 严格依法管控，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。加快市域内各城镇污水处理厂的建设。严格依法管控畜禽养殖企业，提高规模化养殖占比，优化种植业结构，坚持适区种植。坚持市场需求导向。 本项目营运期生产废水合理利用，车间地面冲洗废水和生活污水排入排入市政管网，有宁安市东京城污水处理厂接续处理，不会造成地表水污染，符合水环境分区管控要求。 污染物排放管控 加强污水厂日常监管，确保达标排放。加强畜禽养殖、农业种植、农村生活污染管控。加强畜禽养殖企业环境管理；实施农村环境综合整治，减少农村污水、垃圾等面源污染物排放；加强农灌水排放管理。 环境风险防控 加强污水厂事故排放管控。对化肥、农药、除草剂及包装物等处理、处置加强风险防控。 资源开发效率要求 建议实施清洁生产、中水回用、循环利用。提高化肥、农药、除草剂及农业生产废弃物、畜禽粪便等资源综合利用水平。 ③土壤 项目位于土地资源一般管控区，不属于附表中建设用地污染风险重点管控区，项目不属于污染地块，未列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，符合牡丹江市土壤环境风险分区管控的要求。具体见下表。 表1-7 项目与牡丹江市土壤环境风险分区管控要求符合性分析 分区管控 管控要求 符合性 一般管控区 空间约束布局 1.严格建设项目环境准入。在规划和建设项目环评中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响评价内容，明确防范土壤污染具体措施，纳入环保“三同时”管理。 2.加强未利用地环境管理。未利用地的开发应符合土地整治规划，经科学论证与评估，依法批准后方可进行。 拟开发为农用地的，有关县（市、区）政府要组织开展土壤环境质量状况评估，达不到相关标准的，不得种植食用农产品和饲草。拟开发为建设用地的未利用地，符合土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。 3.结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 本项目占地性质为工业用地。不占用基本农田。本项目符合黑龙江省土地资源利用分区管控要求。 环境风险防控 1.各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环评。环评文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。 2.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 3.开展建设用地调查评估。对已搬迁、关闭企业原址场地土壤污染状况进行排查，建立已搬迁、关闭企业原址场地的潜在污染地块清单，并及时更新。 4.健全垃圾处理处置体系。 5.加强对尾矿坝安全监控及对其周边地下水水质监测。 3）资源利用上线 本项目不属于地下水开采重点管控区。本项目生产用水和生活用水由市政供水管网供给，新鲜水用水量为1311.566t/a，不属于高水耗，高能耗行业，生产过程中提高用水效率，减少对水资源的消耗；项目用地属于工业用地，不占用基本农田和黑土地，生产过程中不使用燃煤。综上，本项目符合黑龙江省能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。 4）环境准入清单符合性 本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市东京城镇塘坊村，对照《牡丹江市生态环境准入清单》，本项目与牡丹江市宁安市生态环境管控要求符合性分析见下表。 表1-8 生态环境准入清单符合性分析 环境管控 单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 符合性分析 ZH23108420004 宁安市 大气环境 布局敏感区 重点管控单元 空间布局约束 l.区域内原则上禁止布局高污染项目、严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 2。利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造 本项目为白酒制造项目，不属于高污染项目、“两高”行业和利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目。 污染物排放管控 1.推广使用电、天然气等清洁能源 2．提升环境管理水平,减少污染物排放 3．支持企业开展能效提升,清洁生产、工业节水等绿色化升级改造,实施重点行业和企业循环化改造,推动资源循环再生利用,降低能源消耗和污染物排放量 本项目使用生物质燃料，同时采用布袋除尘器，属于清洁能源，蒸馏循环冷却水循环使用，蒸汽锅炉烟气采用旋风+布袋除尘器处理后通过20米高排气筒排放，粉碎废气通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，生产废水符合回用标准回用，车间地面冲洗废水经沉淀池沉淀后排至市政管网，符合相关污染物排放标准要求。 环境风险防控 严格执行相关行业企业布局选址要求,禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 本项目不属于在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 7、本项目技术指标与《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007）对比 表1-9 本项目技术指标与白酒制造业清洁生产标准指标对比 清洁生产指标等级 一级 二级 三级 本项目技术指标 等级 一、生产工艺与装备要求 设备完好率/% 100 ≥98 ≥96 100 一级 二、资源能源利用指标 1、原辅材料的选择 白酒生产用的原辅材料对人体健康没有任何损害，并在生产过程中对生态环境没有负面影响。原料的淀粉含量、水分含量、杂质 量应有严格控制指标 本项目选用优质原料粮，且对原料粮有严格的质量要求。 一级 2、电耗/（kW•h/kl）≤ 清香型 35 40 60 38 二级 浓香型 50 60 80 / / 3、取水量/（t/kl）≤ 清香型 16 20 25 2.11 一级 浓香型 25 30 35 / / 4、煤耗（标煤）/（kg/kl）≤ 清香型 600 750 1000 100.1 一级 浓香型 1200 1500 2000 / / 5、综合能耗（标煤）/ kg/kl）≤ 清香型 650 800 1100 105.6607 一级 浓香型 1300 1800 2200 / / 6、淀粉出酒率/%≥ 清香型 60 48 42 61.5 一级 浓香型 45 42 38 / / 7、冷却水循环利用率/%≥ 90 80 70 95.238 一级 三、产 指 1、运输、包装、装卸 白酒容器的设计便于回收利用、外包装材料应坚固耐用、利于回收再用或易降解 满足 一级 2、产品发展方向 提高白酒的优级品率；通过传统白酒产业的技术革新，逐渐提 粮食利用率，降低各类消耗 满足 一级 四、污染物产生指标（末端处理前） 1、废水产生量/（m3/kl）≤ 清香型 14 18 22 1.1479 一级 浓香型 20 24 30 / / 2、COD产生量/（kg/kl）≤ 清香型 90 100 130 1.1016 一级 浓香型 100 120 150 / / 3、BOD产生量/（kg/kl）≤ 清香型 45 55 70 0.5961 一级 浓香型 55 65 80 / / 4、固态酒糟/（t/kl）≤ 清 型 4 5 6 2.26 一级 浓香型 6 7 8 / / 五、废物回收利用指标 1、黄浆水 全部资源化利用 50%资源化利用 全部达标排放 不产生 / 2、锅底水 全部资源化利用 50%资源化利用 全部达标排放 全部资源化利用 一级 3、固态酒糟 企业资源化加工处理 全部回收并利用 全部无害化处理 用作饲料 二级 4、炉渣 全部综合利用 炉渣全部综合利用 一级 六、环境管理要求 1、环境法律法规标准 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 符合 一级 2、清洁生产审核 按照白酒企业清洁生产审核指南的要求进行了审核，并全部实施了可行的无、低费方案，制定了中高费方案的实施计划 符合 一级 3、废物处理处置 对酒糟、锅底水和废酒瓶、废包装进行了资源化利用和无害化处理 符合 一级 4、生产过程环境管理 按照GB/ T24001建立并运行环境管理体系 建立了环境管理制度 原始记录及统计数据齐备 环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐 建立了环境管理制度，原始记 及统计数据齐备 二级 建立了原材料质检和消耗定额管理制度，对各生产车间规定了严格的耗水、耗能、污染物产生指标和考核办法，人流、物流、易燃品存放区有明显的标识，对跑冒滴漏有严格的控制措施 符合 一级 5、相关方环境管理 购买有资质原材料供应商的产品，对原材料供应商的产品质量、包装和运输等环节施加影响 符合 一级 8、选址合理性分析 本项目建设地点位于黑龙江省牡丹江市宁安市东京城镇，占地性质为工业用地，本项目500米范围内有一村庄为塘坊村，距离最近的居民位于项目厂址北侧60米处，周围没有国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、受保护的文物、古迹，没有其它不宜建厂的军事、通讯设施，不妨碍防洪、排涝设施。项目产生的各类污染物采取环评要求的治理措施后能做到达标排放；基本上能维持地区环境质量，符合功能区要求。 综上分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：黑龙江省牡丹江市宁安市富阿察养生保健酒建设项目 建设单位：宁安市富阿察生物科技发展有限公司 建设性质：新建 项目总投资：本项目总投资为5227万元，环保投资为48万元，环保投资所占比例为0.9%。 项目占地面积：5025.95m2 建设地点及四周情况：本项目位于黑龙江省牡丹江市宁安市东京城镇塘坊村，厂区中心位置坐标129°11′32.002″,44°7′22.123″，厂界北侧为塘坊村村委会，西侧为闲置厂房，南侧隔乡道为空地，东侧为木材加工厂。项目具体地理位置见附图1。 生产规模：年生产成品白酒600吨。 2、项目建设内容 本项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等内容详见下表。 表2-1 本项目工程建设内容一览表 类别 工程名称 主要建设内容及规模 备注 主体 工程 生产车间 生产车间位于厂区西北角。为1层砖混结构，建筑面积为116m2，生产车间内设1台蒸馏甑锅、8座长2m、宽1.2m、深1.7m的窖池（窖池有效容积为3.52m3）；车间顶部安装有一套通风换气设备。年消耗高粱1350吨，葛根、芍药等药材101吨，本项目使用药材均为外购饮片，不需要进行处理，粉碎后直接使用，酿造65%（V/V）的清香型原酒455t。 利用现有建筑 调酒室 调酒室位于生产车间南侧，为1层砖混结构，建筑面积34.2m2，内设有调酒罐一个4t及白酒过滤净化装置一套，净化工艺采用活性炭过滤（每季度更换一次），用于白酒勾调。年勾调白酒成品共计600吨。 利用现有建筑 制曲室 制曲室位于实验室东侧，建筑面积94m2，用于制备酿酒酒曲，酒曲制备只在夏季进行生产时间为每年的6-8月，年制曲150吨。 利用现有建筑 灌装车间 灌装车间为1层砖混结构，建筑面积为55m2，灌装车间内设1条灌装流水线，1台自动灌装机、1台自动封盖机、1台激光打码机、1台烘干机（电）、1台自动贴标机和一套净水设备，净化水工艺为锰砂+离子交换树脂，处理能力为2t/h，纯水制备效率为75%。制备的纯水用于白酒勾调、灌装设备冲洗和洗瓶。本项目年灌装白酒60000桶（以10L/桶计） 利用现有建筑 洗瓶车间 洗瓶车间位于灌装车间东侧，建筑面积为6.4m2，内设有一套洗瓶机（32头），洗瓶机年清洗100批次，每批次清洗600桶； 利用现有建筑 辅助 工程 锅炉房 锅炉房紧邻生产车间，位于调酒室东侧，一层砖混结构，建筑面积为30m2，内设3台0.3蒸吨的蒸汽锅炉，燃料为生物质成型颗粒，为生产车间白酒蒸馏提供热能。锅炉所用纯水采用灌装车间的净水设备制备的纯水。 利用现有建筑 粉碎间 粉碎间位于生产车间东侧，建筑面积30m2，内部设有一台粉碎机，用于粉碎粮食和药材。 利用现有建筑 实验室 实验室位于厂区西南方向，建筑面积44m2，实验安装有气象色谱仪、干燥箱、酒精计，用于酒的品质检验。实验室内设有危险废物专用密闭废液桶，用于暂存实验过程中产生的废液。 利用现有建筑 更衣室 更衣室位于洗瓶车间和原料室中间，建筑面积13.2m2，用于员工更换衣物。 利用现有建筑 储运 工程 原料仓库 原料仓库位于灌装车间北侧，建筑面积为32.7m2，用于储存外购的袋装高粱和外购的中药饮片，最大堆放高度为4.5m，最大储存量为55t 利用现有建筑 库房 一层砖混结构，建筑面积为30m2，用于储存生物质颗粒燃料和生产用杂物。生物质颗粒燃料最大储存量为7.5t/a。 利用现有建筑 酒窖 酒窖位于地下一层，建筑面积3500m2，用于储存原酒和成品酒，共设置有8000斤不锈钢酒罐2个、6000斤不锈钢酒罐3个，3000斤不锈钢酒罐5个，500斤酒坛50个，400斤酒坛80个，最大存储量为53吨。 利用现有建筑 灰渣仓 灰渣仓为密闭灰渣仓，位于厂区北侧紧邻库房，用于储存锅炉燃烧灰渣，建筑面积为15m2 利用现有建筑 包材室 包材室为一层砖混结构，建筑面积为12m2，用于储存包装包材。 公用 工程 给水 生活用水和生产用水均由市政供水管网提供。勾调工序、洗瓶工序、生产锅炉和灌装设备冲洗采用纯水。其余工序用水均自来水。 新建 排水 ①生活污水排入市政管网； ②锅底水、甑锅冲洗废水回用于润粮用水； ③纯水制备产生的浓水部分回用于车间地面冲洗，剩余部分回用于洒水降尘； ④洗瓶废水、蒸汽锅炉排水、灌装设备冲洗废水回用于洒水降尘， ⑤车间地面冲洗废水经沉淀池沉淀后排至市政管网，由东京城镇污水处理厂接续处理。 新建 供电 本项目由国家电网供电，电量供应充足，可满足本项目用电。 依托 供暖 本项目冬季供暖依托宁安市五菽杂粮种植农民专业合作社冬季供暖锅炉。 依托 生产用热 生产用热由3台0.3t/h的生物质蒸汽锅炉提供，年燃烧生物质颗粒燃料31.05t。 新建 环保 工 废气 ①蒸汽锅炉产生的烟气经由烟道汇集后经旋风+布袋除尘器处理，通过20米高排气筒排放； ②粉碎机粉碎产生的粉尘经密闭集气罩收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后由15米高排气筒排放； ③本项目生产车间、调酒室会产生少量含异味气体，含异味气体直接通过车间顶部的通风系统排放；制曲室发酵过程产生的异味气体通过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放 ④原酒储罐采取具有良好密封性能的不锈钢酒罐，并设置水封装置减少挥发； ⑤酒糟暂存于生产车间的密闭装置中防治异味扩散，日产日清，不在厂内储存； ⑥活性炭滤渣暂存于密闭容器内，及时清理不在厂内长期存放； 新建 废水 ①生活污水排入市政管网； ②锅底水、甑锅冲洗废水回用于润粮用水； ③纯水制备产生的浓水部分回用于车间地面冲洗，剩余部分回用于洒水降尘； ④洗瓶废水、蒸汽锅炉排水、灌装设备冲洗废水回用于洒水降尘， ⑤车间地面冲洗废水经沉淀池沉淀后排至市政管网，由东京城镇污水处理厂接续处理。 新建 噪声 选用低噪声设备、建筑物隔声、基础减振、合理布局。 新建 固体废物 ①粉碎机布袋除尘器收尘作为原料回用于生产； ②锅炉布袋除尘器收尘及锅炉灰渣统一收集外运综合利用； ③勾调工序产生的废活性炭暂存于密闭容器内，统一交由市政部门处理； ④包装工序产生的废酒瓶和废包装材料集中收集后交由市政部门统一处置； ⑤酿造工序产生的酒糟暂存于生产车间的密闭装置内，作为饲料外售，一日一清，不在厂区内长期储存； ⑥生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门统一处置； ⑦实验室废液集中收集储存于密闭废液桶内，交由资质单位统一处置； ⑧废布袋、废离子交换树脂交由市政环卫部门统一处理。 新建 地下水防渗 酒窖采取一般防渗措施。防渗能力达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 其他区域采取简单防渗措施，一般地面硬化。 新建 依托工程 东京城镇污水处理厂 本项目车间地面冲洗废水和生活污水排入市政管网，由东京城镇污水处理厂接续处理，本项目所在位置位于东京城镇污水处理厂接收范围内，可以满足本项目污水处理需求。 / 供暖锅炉 宁安市五菽杂粮种植农民专业合作社建有1台1t/h的热水锅炉用于冬季供暖，供暖目前供热面积为2000平方米，本项目需要供热面积为260平方米，因此宁安市五菽杂粮种植农民专业合作社供暖锅炉可以满足本项目供暖需求。 / 3、项目产品方案及产能情况 本项目产品方案及产能情况详见下表。 表2-2 本项目产品方案及产能情况一览表 序号 产品方案 产能情况（t/a） 备注 1 42%（V/V）清香型 200 2 53%（V/V）酱香型 400 合计 600 4、项目主要生产单元 本项目主要生产单元详见下表。 表2-3 本项目主要生产单元一览表 序号 主要生产单元 建筑面积/m2 建筑物高度/m 1 生产车间 116 6.5 2 调酒室 34.2 6.5 3 灌装车间 55 6.5 4 洗瓶车间 6.4 6.5 5 粉碎间 30 3.5 6 锅炉房 30 6.5 7 更衣室 13.2 6.5 8 原料仓库 32.7 6.5 9 库房 30 3.5 10 包材室 12 6.5 11 灰渣仓 15 3.5 12 酒窖 3500 / 13 制曲室 94 3.5 14 实验室 44 3.5 5、原辅材料 主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 主要原辅材料及动力消耗情况一览表 序号 原料名称 年耗量（t/a） 来源 1 高粱 1350 外购 2 药材（葛根、芍药） 101 外购饮片 3 大曲 150 外购 4 水 1311.566 自来水 5 电 22800kW 国家电网 6 生物质成型燃料 31.05 外购 6 活性炭 0.683 外购 7 酒瓶 6万（个） 外购 8 离子交换树脂 0.5 厂家提供 9 包装纸箱 1万个 外购 本项目蒸汽锅炉燃料为生物质，年运行90天，每天2小时，每台蒸汽产生量为0.3t/h，则年产生蒸汽54t/h，1吨蒸汽的热量为60万kcal，，锅炉热效率为80%，生物质燃料收到基低位发热量为16.35MJ/kg，3911.5kcal/kg，则单台蒸汽锅炉生物质燃料的消耗量=600000×54÷3911.5×10-3÷80%=10.35t/a。则3台蒸汽锅炉燃料消耗量共计31.05t/a。 综上，本项目年消耗燃料共计31.05t/a。 6、项目主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数详下表。 表2-5 本项目主要生产设施及设施参数一览表 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 1 粉碎机 / 台 1 2 蒸馏甑锅 500斤 台 1 3 轴流风机 / 台 2 4 窖池 / 座 8 5 调酒罐 4t 台 1 6 活性炭过滤机 / 台 1 7 净水机 / 台 1 8 灌装流水线 / 条 1 9 自动刷瓶机 / 台 1 10 半自动灌装机 / 台 1 11 自动封盖机 / 台 1 12 多头封盖机 / 台 1 13 灯捡箱 / 台 1 14 脱帽收缩机 / 台 1 15 烘干机 / 台 1 16 胶带封箱机 / 台 1 17 自动贴标机 / 台 1 18 生物质蒸汽锅炉 0.3t/h 台 3 19 旋风除尘器 / 20 布袋除尘器 / 台 1 21 拌料机 / 台 1 22 酒罐 8000斤 个 2 23 酒罐 6000斤 个 3 24 酒罐 3000斤 个 5 25 酒坛 500斤 个 50 26 酒坛 400斤 个 80 10、给排水工程 （1）给水 本项目给水包括生活用水和生产用水，生产用水包括润粮用水、蒸粮用水、摊凉用水、勾调用水、洗瓶用水、蒸馏循环冷却水补水、蒸汽锅炉补水、制曲用水、设备冲洗用水（包括甑锅冲洗用水和灌装设备冲洗用水）、地面冲洗用水。勾调用水、洗瓶用水、蒸汽锅炉补水和灌装设备冲洗用水为纯水。本项目净水设备的净化水工艺为锰砂+离子交换树脂，处理能力为2t/h，纯水制备效率为75%。 1.1生产用水 ①润粮用水 本项目酿造工序需加水润粮，润粮用水量约为原料量的15%，原料用料量为1451t/a，则润粮用水量为217.65m3/a，润粮用水由厂区内自来水、锅底水和甑锅冲洗水提供，酿造工序产生的锅底水及甑锅冲洗水全部回用于润粮用水，锅底水回用水量为91m3/a，甑锅冲洗水回用量为3.6m3/a，则自来水使用量为123.05m3/a。 ②蒸粮用水 根据本项目酿酒工艺资料，蒸粮用水系数为0.3m3水/t料，则蒸粮用水量为435.3m3/a。 ③摊凉用水 蒸煮糊化过后摊凉，摊凉是加入凉水，用水量为原料量的5%，原料量为1451吨，则摊凉用水用量为72.55m3/a。 ④洗瓶用水 本项目生产白酒600吨，消耗酒瓶约6万个/a（以每瓶10L计），本项目采用自动清洗，每个酒瓶清洗两次，每个酒瓶每次清洗耗水0.3L，每批次清洗酒瓶600瓶，每批次第一次清洗产生的洗瓶废水回用于地面冲洗，第二次清洗产生的洗瓶水回用于下批次第一次洗瓶用水，则本项目洗瓶用纯水量为18.18m3/a，本项目净水机纯水制备效率为75%，则本项目洗瓶用水使用自来水量为24.24m3/a。 ⑤蒸馏循环冷却水补水 本项目利用循环水对蒸甑进行间接冷却，本项目年酿酒90天，蒸甑工序日运行小时数为6h，循环冷却水量为2m3/h，循环冷却水损耗水量按循环冷却水量的3%计，循环冷却水排水量按循环冷却水量的2%计，则本项目循环冷却水补水量为0.6m3/d（54m3/a）； ⑥制曲用水 本项目制曲150吨，原料为高粱，加水搅拌用水量为原料的10%，则本项目制曲用水量为15t/a，制曲用水为自来水； ⑦蒸汽锅炉补水 本项目由3台0.3t/h蒸汽锅炉提供生产用汽，每台锅炉每日蒸馏2小时，蒸馏工序日运行小时数为6h，锅炉热效率为80%，则本项目蒸汽产生量为0.24t/h，除循环排污水外，蒸汽冷凝后进入产品，根据《锅炉房设计规范》（GB50041-2020）蒸汽锅炉循环排污水量为2%-5%，本项目蒸汽锅炉排污水取产生蒸汽量的2%，蒸汽冷凝后进入产品，本项目蒸汽锅炉补充水量取蒸汽量与锅炉排污水量总和，即1.469m3/d（132.192m3/a）。蒸汽锅炉补水为软化水，净水机纯水制备效率为75%，则本项目洗瓶用水使用自来水量为176.256m3/a。 ⑧设备冲洗用水 设备冲洗用水包括甑锅冲洗用水和灌装设备冲洗用水，根据建设单位提供材料，甑锅冲洗用水量为0.05m3/d，年生产90天，则甑锅冲洗用水量为4.5m3/a，甑锅冲洗用水由厂区自来水提供。 灌装机每批次冲洗一次，将进液管置于纯水中开机清洗；本项目共生产10批次，每批次冲洗用水量为1.6m3，灌装机冲洗用水量为16m3 /a。灌装机冲洗用水为纯水，则自来水使用量为21.33m3/a。 ⑨勾调用水 本项目年产42°白酒200t，53°白酒400t，项目生产65°原酒455t，则本项目勾调使用纯水量为145m3/a，本项目净水机纯水制备效率为75%，则本项目勾调用水使用自来水量为193.33m3/a。 ⑩地面冲洗用水 本项目地面冲洗用水由纯水制备产生的浓水提供，本项目地面冲洗用水参照《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2021）表G.4水利、环境和公共设施管理业用水定额中的浇洒道路先进值1.5L/（m2•d），本项目生产车间占地面积为116m2，年生产300天，每7天清洗一次，则生产车间地面冲洗用水量为0.174m3/次，7.48m3/a，调酒室、灌装车间及洗瓶车间、更衣室的建筑面积分别为34.2m2、55m2、6.4m2、13.2m2，年生产300天，则调酒室、灌装车间、洗瓶车间及更衣室冲洗用水量为0.163m3/d，48.96m3/a，则地面清洗用水总量为56.44m3/a，纯水制备产生的浓水为103.794m3/a，其中56.44m3/a回用于地面冲洗，满足地面冲洗用水需求； 1.2生活用水 本项目劳动定员为8人，年生产300天，按照《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2021）表H.2居民生活用水定额中的农村居民生活定额值80L/（人•d），本项目生活用水量为0.64m3/d（192m3/a）。 （2）排水 本项目排水包括生活污水和生产废水，生产废水包括锅底水、纯水制备产生的浓水、蒸馏循环冷却水排水、蒸汽锅炉排水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、洗瓶废水。 ①锅底水 根据建设单位提供资料，原酒锅底水产生量为0.2m3/t原酒，本项目原酒455t，则酿造工序锅底水产生量为91m3/a，锅底水全部回用于润粮用水，不外排。 ②纯水制备产生的浓水 本项目勾调用水、洗瓶水、灌装机冲洗用水均使用纯水，本项目净水机纯水制备效率为75%，勾调用水使用纯水量为145m3/a，洗瓶用水使用纯水量为18.18m3/a，灌装机冲洗用水使用纯水量为16m3/a，蒸汽锅炉纯水使用量为132.192m3/a，则本项目纯水制备产生的浓水量为0.346m3/d（103.794m3/a），纯水制备产生的浓水中56.44m3回用于地面冲洗，剩余47.354m3回用于厂区洒水降尘，不外排。 ③蒸汽锅炉排水 本项目由3台0.3t/h生物质蒸汽锅炉提供生产用汽，每台锅炉每日蒸馏2小时，蒸馏工序日运行小时数为6h，本项目蒸汽产生量为0.24t/h，蒸汽锅炉排污水取产生蒸汽量的2%，则本项目蒸汽锅炉排污水量为0.0288m3/d（2.592m3/a）。锅炉排污水用于厂区洒水降尘。 ④设备冲洗废水 本项目甑锅冲洗用水量为4.5m3/a，灌装机冲洗用水量为16m3/a，本项目设备冲洗废水按用水量的80%计，甑锅冲洗废水3.6m3/a回用于润粮用水，灌装机冲洗废水12.8m3/a（0.043m3/d）回用于厂区洒水降尘。 ⑤地面冲洗废水 本项目地面冲洗用水量为56.44m3/a，本项目地面冲洗废水按用水量的80%计，则本项目地面冲洗废水量为0.151m3/d（45.152m3/a），地面冲洗废水用于锅炉灰渣掺水。 ⑥洗瓶废水 本项目洗瓶用水量为18.18m3/a，废水产生量以用水量80%计，则洗瓶废水产生量为14.544m3/a，回用于厂区洒水降尘不外排。 ⑦生活污水 本项目生活用水量为0.64m3/d（192m3/a），本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.512m3/d（153.6m3/a）。生活污水排入市政管网。 生产废水回用可行性分析：锅底水产生量为91m3/a回用于润粮用水；纯水制备产生的浓水（103.794）中56.44m3回用于地面冲洗，剩余47.354m3回用于厂区洒水降尘；洗瓶废水（14.544m3/a）和灌装机冲洗废水（12.8m3/a）、蒸汽锅炉排污水（2.592m3/a）回用于洒水降尘，综上本项目回用于厂区洒水降尘的废水量为77.29m3/a，回用于厂区洒水降尘，本项目年生产300天，为每年的3月至12月，则每天洒水降尘用水量为0.258m3/d，厂区面积为5227平方米，可降尘面积为1800平方米，折合为每平方米洒水降尘厚度为0.14毫米，因此废水回用于洒水降尘可行。 本项目水平衡见下图。 图2-1 本项目水量平衡图（m3/a） 物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-6本项目物料平衡表 工序 原辅材料 产品、副产品输出 酿造工序 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 高粱 1350 原酒 455 药材 101 酒糟 1355 大曲 150 蒸馏发酵损失 210.8 水 290.2 / / 蒸汽带入水 129.6 小计 2020.8 小计 2020.8 勾调工序 原酒 455 42%（V/V）清香型 200 水 145 53%（V/V）清香型 400 小计 600 小计 600 12、项目劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为8人，年生产300天，于每年3月-12月生产，一班制，每班工作8小时，不设置食宿。 13、项目厂区平面布置 厂区西北角为生产车间，向南依次为调酒室、原料仓库、灌装车间和化验室。包材室、更衣室和洗瓶车间紧邻灌装车间东侧，锅炉房紧邻调酒室东侧，制曲室位于化验室东侧，酒窖位于厂区地下一层。粉碎机、库房和灰渣仓位于厂区北侧。具体布置见厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程和产污环节简述 1.1制曲工艺 本项目酒曲为自制曲，采用中温发酵工艺，将粉碎的高粱等原料加水搅拌均匀后采用人工踩压方式制成曲坯，放入制曲室内发酵制曲。整个发酵过程中制曲室为密闭空间，制曲发酵过程中会产生异味气体。 1.2酿酒工艺 （1）原辅料进厂 本项目使用的原材料为高粱。原料要求颗粒饱满，新鲜，无虫蛀霉变，无异味杂味，原料经汽车运输进场后送入储粮仓库内，临用时粉碎为颗粒使用。 （2）润料 在蒸粮前将高粱加水润料，拌匀后准备上甑。 （3）蒸煮 蒸煮的目的是使原料淀粉颗粒细胞壁受热破裂，淀粉糊化，便于大曲微生物和酶的糖化发酵，产酒成香。同时，杀死原料所带的一切微生物，挥发掉原料的杂味。拌好的物料人工装甑，蒸煮40min，蒸后使物料熟而不粘，内无生心。 （4）摊凉、拌料 蒸熟的粮食出甑后，人工将蒸锅中原料转运至生产车间摊凉区，将原料均匀分散，打入打量水。打入冷却水使物料迅速冷却，使之达到微生物适宜生长的温度，若气温在5〜10℃时，品温应降至30〜32℃，若气温在10〜15℃时，品温应降至25〜28℃。在凉渣时，可使渣醅吸入新鲜空气，以供给微生物生长繁殖之用。 摊凉后，加入酒曲拌料，酒曲一般为酿酒主料的0.5%。 （5）入窖发酵 将搅拌好的醅料送入发窖池内进行发酵。入池时醅料品温应在18〜20℃，水分为55%〜58%，淀粉为24%〜26%，—般在每立方米容积内装醅料630kg〜670kg左右，装好后，表面压实，再加上一层塑料布和棉被。发酵过程主要是掌握品温变化，并随时分析醅料水分、酒量、淀粉残留量的变化。发酵时间的长短，根据各种工艺及因素来确定。 （6）蒸酒 发酵成熟的醅料称为香醅，它含有极复杂的成分。发酵结束后将醅料放入甑锅中通入蒸汽缓蒸30min，蒸汽热源由1t/h生物质蒸汽锅炉提供（和蒸煮共用一台锅炉），通过蒸馏把醅中的酒精、水、高级醇、酸类等有效成分蒸发为蒸汽，再经冷凝器冷却即可得酒，分级提取，提取至酒尾的酒精浓度约为30°时不再提取。通过酒精计测量甑桶内酒精浓度，酒头的酒精浓度约为70°，30°至50°为酒尾、50°至69°为酿造酒，酒头、酿造酒、酒尾单独贮存，酒头、酿造酒、部分酒尾用于勾兑，余下酒尾用于润料。原酒储存与不锈钢酒罐内， 蒸酒过程酒蒸汽间接冷却冷却耗用冷却水，酒蒸汽通过水冷式冷凝器从气态转变成液态原酒，冷却水排入冷却水集水池，循环利用。 蒸馏工序有锅底水、酒糟、异味产生。 （7）原酒贮存（入缸陈酿） 从酿酒车间刚出产的酒多呈燥、辛辣味，不醇厚柔和，通常称为“新酒味”， 经过一段时间的贮存后，酒的燥辣味明显减少，酒味柔和，香味增加，酒体变得协调。这个过程一般称为老熟，又称陈酿过程。 该工序产生储罐呼吸废气，过滤产生废活性炭。勾调罐、原酒储罐采用具有良好密封性能的不锈钢酒罐，并设置水封装置减少挥发。 1.3调酒及包装 （1）勾调、贮存、过滤 为进一步提高成品酒质量，陈酿合格后的原酒采用活性炭过滤器进行过滤，除去原酒中杂质。经陈酿合格后的原酒与纯水按比例进行进行勾调降度，各类型勾调好的白酒分类暂存于不锈钢酒罐。 该工序产生储罐呼吸废气，过滤产生废活性炭。勾调罐、原酒储罐采用具有良好密封性能的不锈钢酒罐，并设置水封装置减少挥发。废活性炭收集后由环卫部门统一处理。 （2）灌装、包装入库 ①洗瓶、干燥及消毒 直接将采购的洁净新酒瓶直接送至自动冲瓶机对空瓶进行清洗，清洗干净的酒瓶经检验合格后进行干燥，然后经紫外消毒设备进行空瓶消毒，消毒后直接送至灌装生产线进行灌装。 ②灌装、扣盖及贴标 将过滤后的成品酒直接输送至灌装生产线。灌装工序设置自动灌装生产线，包括灌装勾调好的白酒和扣盖过程。压扣好盖的白酒直接进行人工贴标和套封胶套。 ③包装 包装过程主要为部分优质酒系列进行装盒筒后再装箱、封箱；然后进行成品酒码垛，最后存入成品库内待售。 2、工艺流程及产污节点图 图2-2 制曲工艺流程图 图2-3 生产工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）环境空气质量达标区判定 根据《牡丹江市环境质量公报2022年度》可知牡丹江市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均浓度分别为5µg/m3、11µg/m3、35µg/m3、22µg/m3，一氧化碳日均值及臭氧日最大8小时平均值为0.9mg/m3、104µg/m3。牡丹江市环境空气质量状况详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/ （%） 达标情况 SO2 年平均 5 60 10 达标 NO2 年平均 11 40 45 达标 PM10 年平均 35 70 54.3 达标 PM2.5 年平均 22 35 68.6 达标 CO 日均值第95百分位数 0.9 4 22.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 104 160 65 达标 结合上表可知，牡丹江市2022年各评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求。本项目所在区域环境空气质量为达标区。 其他污染物 本项目特征污染物为TSP，项目委托黑龙江禹翔检测技术有限公司对特征污染TSP进行监测，监测时间为2023年02月07日—02月09日对项目所在区域进行监测，TSP监测日均值，监测频次为1天1次连续3天。在本项目厂界下风向360处布设1个检测点位，监测点位见下图。 图3-1 大气现状监测图 监测结果及监测方法见下表， 表3-2 检测方法 检测项目 检测方法 TSP 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-1995及修改单 表3-3 其他污染物监测结果 名称 污染物 评价标准（mg/m3） 浓度范围（mg/m3） 最大占标率% 超标率% 达标情况 空气监测点 TSP 0.3 0.108~0.116 38.7 0 达标 由上表可以看出，本项目TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中表2二级标准要求，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境 本项目附近地表水体为马莲河，马莲河汇入牡丹江，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030）》（水资源[2012]131号），海浪河规划水体类别为III类，故确定本次评价区域地表水体海浪河水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据《牡丹江市环境质量公报2022年度》可知牡丹江镜泊湖至海浪河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，因此本项目所在区域为达标区。 图3-2 全省地表水水质状况示意图 3、声环境 根据《牡丹江市环境质量公报2022年度》2022年牡丹江市区区域环境噪声平均等效声级为57.9分贝，声环境质量为一般；2022年牡丹江市区交通干线噪声平均等效声级为66.4分贝，声环境质量为好；2022年牡丹江市区功能区昼间总达标率100%，同比上升了19.4%；夜间总达标率为88.9%，同比上升了27.8%。各类功能区昼间达标率均为100%，夜间达标率范围为77.8%～100%。 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 4、生态环境质量 本项目用地地表无植被覆盖，本项目周边无国家级、省级、市级名胜古迹、自然保护区，生态敏感、脆弱区，故本项目不开展生态环境现状调查。 5、地下水和土壤环境质量 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求，本项目不需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内有一村庄，位于本项目北侧60米处，具体内容详见下表和大气环境敏感目标分布图。 表3-4 环境空气保护目标一览表 序号 名称 坐标/° 保护 对象 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 1 塘坊村 129.19103265 44.12354699 人群集中区 人群 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中二类区 N 60 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无保护目标。 3、地下水环境 塘坊村居民饮用水为市政自来水，取水地为西阁饮用水水源地，位于本项目西侧6km处，本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目无需考虑环境保护目标。 4、生态环境 本项目周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期0.3t/h蒸汽锅炉排放的烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉要求；具体标准限值见下表。 表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目 限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 燃煤锅炉 颗粒物 50mg/m3 烟囱或烟道 二氧化硫 300mg/m3 氮氧化物 300mg/m3 汞及其化合物 0.05mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 本项目运营期粉碎机排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物大气污染物排放限值； 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 本项目排放的无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放限值。 表3-7 非甲烷总烃大气污染物排放标准 执行标准 污染因子 标准值 控制位置 单位 数值 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996） 非甲烷总烃 厂界 mg/m3 4.0 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 在厂房外设置监控点 mg/m3（监控点处1h 平均浓度值） 10 mg/m3（监控点处任意一次浓度值） 30 本项目生产车间、调酒室会产生少量含异味气体，含异味气体直接通过车间顶部的通风系统排放，制曲室制曲发酵过程产生的气味气体通过活性炭 吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，排气筒臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物排放标准值，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值。 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号 控制项目 单位 无组织 有组织 二级 新改扩建 排气筒高度 15米 1 臭气浓度 无量纲 20 2000 废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准限值，具体标准浓度限值见下表。 表3-4 污水排放标准限值 序号 污染物项目 排放限值（mg/L） 1 pH值 6~9 2 悬浮物 400 3 五日生化需氧量（BOD5） 300 4 化学需氧量（CODcr） 500 5 石油类 20 6 氨氮 / 7 阴离子表面活性剂（LAS） 20 3、噪声 本项目所在位置属于工业、商业、居住混杂区域，根据《声功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值详见下表。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 声环境功能类别 昼间 夜间 2类 60dB（A） 50dB（A） 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 一般工业固体废物分类、编码执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的规定 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标如下： 表3-10 本项目总量控制指标一览表 项目 污染物名称 预测排放量（t/a） 核定排放量（t/a） 废气 颗粒物 0.0501 0.0552 SO2 0.0090 0.0345 NOX 0.0318 0.0432 非甲烷总烃 1.06299 1.06299 废水 COD 0.009 0.022 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、环境空气保护措施 本项目施工为车间内施工，仅为设备的搭建安装，不考虑对环境空气产生的影响。 2、水环境保护措施 本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5与氨氮。施工人员产生的生活污水通过市政管网排入宁安市污水处理厂。 3、声环境保护措施 施工期主要噪声源为设备搭建安装产生的噪声，施工机械应采取减震措施，合理安排施工时间，夜间停止施工，来减轻施工噪声对周围声环境的影响。采取措施后场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 4、固体废物防治措施 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾。施工期间产生的生活垃圾经集中收集后定期交由市政环卫部门处置，施工期的固体废物对环境产生的影响可被环境所接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1源强核算 本项目原料采用汽车运输，汽车为厢式货车，原料采用袋装，储存于密闭的储粮仓库内，临用时粉碎为颗粒后密闭输送至生产车间，输送过程产生的粉尘很少，可忽略不计。本项目运营期产生的废气主要为生物质锅炉烟气，粉碎工序粉尘，生产车间、调酒室、制曲室产生的异味气体。 （1）0.3t/h生物质蒸汽锅炉： 本项目生产用蒸汽由3台0.3t/h的生物质蒸汽锅炉提供，每台锅炉年运行90天，每天2小时，蒸汽产生量为0.3t/h，则一台蒸汽锅炉年产生蒸汽54t/a，1吨蒸汽的热量为60万kcal，，锅炉热效率为80%，生物质燃料收到基低位发热量为16.35MJ/kg，3911.5kcal/kg，则单台蒸汽锅炉生物质燃料的消耗量=600000×54÷3911.5×10-3÷80%=10.35t/a。 酿造工序产生的锅炉烟气经由烟道汇集后通过旋风+布袋除尘器处理后通过一个排气筒排放。 项目蒸汽锅炉产生的废气污染源源强参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）物料衡算法计算。锅炉烟气采用旋风+布袋除尘器除尘，除尘效率99.6%； ①烟气量 本项目烟气量的计算采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991—2018）中附录C.2、C.4中的相应参数，利用物料衡算法进行计算。参数来自生物质检验报告，本项目的烟气量计算如下： 式中：V0——理论空气量，经上式计算得出2.644m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，30.06%； Sar——收到基硫的质量分数，0.04%； Har——收到基氢的质量分数，3.17%； Nar——收到基氮的质量分数，0.32%； Oar——收到基氧的质量分数，26.12%； α ——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，1.75； Vg——干烟气排放量，经上式计算得出4.635m3/kg； 根据上式计算结果，生物质锅炉的干烟气总排放量为4.635m3/kg，本项目一台生物质锅炉使用生物质燃料10.35t/a，进而计算出一台锅炉烟气排放量266.5m3/h，47972.25m3/a，本项目3台锅炉共产生烟气量143916.75m3/a，799.5m3/h。 ②SO2 SO2排放量按如下公式计算： 式中： ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，10.35t； Sar—收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.04； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取10； ηs——脱硫效率，%，本项目取0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本项目取0.4； 经计算本项目一台锅炉烟气二氧化硫排放量为0.0030t/a，0.0166kg/h，排放浓度62.14mg/m3，本项目3台锅炉共排放二氧化硫0.0090t/a，0.0498kg/h。 ③颗粒物（烟尘） 颗粒物排放量按如下公式计算： 式中： EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，10.35t； Aar—收到基灰分的质量分数，%，根据燃料成分分析为3.06%； dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，本次取值45； ηc—综合除尘效率，99.6%； Cfh—飞灰中的可燃物含量，%，参考《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009），本次评价Cfh取20%； 经计算本项目1台锅炉烟气颗粒物排放量为0.0007t/a，0.004kg/h，排放浓度为14.86mg/m3。3台锅炉颗粒物排放量为0.0021t/a，0.012kg/h。 ④NOx NOx排放量按如下公式计算： 式中：Ej----第j种污染物的排放量，吨； R----热风炉燃料耗量，吨或立方米，本项目生物质燃料量为10.35t； βj----第j种污染物的产排污系数。 氮氧化物产污系数来源于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4，氮氧化物产污系数为1.02kg/t-燃料。 氮氧化物排放量=10.35×1.02÷1000=0.0106t/a 氮氧化物排放浓度=0.0106÷47972.25×109=220.96mg/m3 经计算本项目1台锅炉烟气氮氧化物排放量为0.0106t/a，0.059kg/h。排放浓度220.96mg/m3。3台锅炉氮氧化物排放量为0.0318t/a，0.177kg/h。 生物质燃料的汞含量很低，燃烧后产生的汞及其化合物很少，不会对周边环境质量产生影响，本次评价不做定量分析。 本项目3个蒸汽锅炉经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过20米高排气筒DA001排放，本项目采用最不利情况进行计算，即三个锅炉同时运行，则本项目蒸汽锅炉排气筒污染物排放情况见下表。 表4-1 蒸汽锅炉废气产排情况一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 核算方法 烟气量m3/h 产生浓度mg/m3 产生量kg/h 处理措施 处理 效率% 核算方法 烟气量m3/h 排放浓度mg/m3 排放 量kg/h 排放时长 酿造 1台蒸汽锅炉 / 颗粒物 系数法 266.5 3713.8 0.990 旋风+布袋除尘 99.6 系数法 266.5 14.86 0.004 180h SO2 62.14 0.0166 / / 62.14 0.0498 NOX 物料衡算法 220.96 0.059 / / 物料衡算法 220.96 0.059 锅炉房 DA001 颗粒物 系数法 799.5 3713.8 2.97 旋风+布袋除尘 99.6 系数法 799.5 14.86 0.012 180h SO2 62.14 0.0498 / / 62.14 0.0498 NOX 物料衡算法 220.96 0.177 / / 物料衡算法 220.96 0.177 （2）粉碎机粉碎 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中所列数据，谷物处理颗粒物的产生系数为3kg/t谷物，本项目粉碎高粱、药材及大曲1601t，粉碎工序日运行小时数为4h，年粉碎机运行90天，则本项目粉碎产生颗粒物4.803t/a（11.342kg/h），粉碎机粉碎产生的粉尘经粉碎机自带的密闭集气罩（集气效率为100%）收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后由15米高排气筒排放，风机风量为3000m3/h，则本项目粉碎工段颗粒物排放量为0.113kg/h（0.048t/a）。 表4-2 粉碎机废气产排情况一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 核算方法 烟气量m3/h 产生浓度mg/m3 产生量kg/h 处理措施 处理 效率% 核算方法 烟气量m3/h 排放浓度mg/m3 排放 量kg/h 排放时长 粉碎 粉碎机 DA002 颗粒物 系数法 3000 3870.7 11.342 布袋除尘 99 系数法 3000 38.71 0.113 360h 原酒贮存产生的非甲烷总烃 本项目原酒储存于酒窖内的不锈钢储罐内，设有2个容积为4吨、3个容积为3吨的不锈钢储罐、5个1.5t不锈钢储罐、50个0.25t和80个0.2t的酒坛，原酒贮存时大小呼吸会产生乙醇（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放。 ①大呼吸损耗计算： 原酒罐在工作时会产生大呼吸。根据原料储量、性质，采用大呼吸损耗经验计算公式，可估算各原料的装罐损耗。“大呼吸”损耗的估算公式： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC N=Q/V 式中：LW：固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN：周转因子，取决于油罐的年周转系数N，当N≤36时，KN=1；当N＞220时，按KN=0.26计算；当36＜N＜220，KN＝11.467×N－0.7026；本项目N=10 KC：产品因子，石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0； M：蒸气的摩尔质量，g/mol；46 P：在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，4230。 ②小呼吸蒸发损耗计算： 储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗称为储罐的静止储存损耗，又称储罐的“小呼吸损耗”。 拱顶罐的静储蒸发损耗量(小呼吸)估算公式： LB=0.191×M×(P/(101283-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中LB：固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M：储罐内蒸汽的分子量；46 P：在大量液态状态下，真实的蒸汽压力Pa；4230 D：罐的直径（m），4吨灌直径取1.0，3吨罐直径为0.8； H：平均蒸气空间高度（m），本次取1.0； △T：一天之内的平均温度差（℃），取5℃； FP：涂层因子（无量纲），取值在1~1.5之间，本次取1.00； C：用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1，取0.213，0.173； K：产品因子（有机液体取1.0）。 根据以上公式计算油罐废气产排情况见下表。 表4-3 项目储罐废气产排情况一览表 物料名称 年周转量（t/a） 储罐 大呼吸 小呼吸 废气产生量（t/a） 废气排放量（t/a） 单罐容积（m3） 数量 小计（t/a） 小计（t/a） 原酒 80 4 2 0.1858 0.00092 0.18672 0.18672 90 3 3 0.2089 0.00076 0.20966 0.20966 285 1.5 19 0.6618 0.0048 0.66661 0.66661 合计 1.06299 1.06299 生产车间、调酒室异味气体 酿酒、勾调过程中将产生少量异味主要成分为乙醇、杂醇、甘油、丁酸、丙烯醛、己酸、CO2及其它酯类等有机废气，酿酒过程中粮食发酵和蒸馏会产生异味气体，蒸馏酒后的酒糟暂存于生产车间是会产生异味气体，调酒室原酒过滤勾调过程会有异味气体产生，酒糟收集暂存于密闭容器中，防止异味扩散，同时日产日清不在场内长时间储存，调酒室的过滤产生的活性炭滤渣存放于调酒室的专用容器中，有效减少异味扩散，生产车间和勾调为封闭车间，车间顶部有排气扇，加强空气流通，异味气体从车间顶部排放，对周边影响很小，厂界处臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值。 制曲室异味气体 本项目制曲发酵过程中会产生异味，制曲室为密闭空间，产生的异味气体收集后通过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，对周边影响很小，排放的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 颗粒物 14.86 0.012 0.0021 SO2 62.14 0.0498 0.0090 NOx 220.96 0.177 0.0318 2 DA002 颗粒物 38.71 0.113 0.048 3 DA003 臭气浓度 2000（无量纲） / / 一般排放口合计 颗粒物 0.0501 SO2 0.0090 NOx 0.0318 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.0501 SO2 0.0090 NOX 0.0318 表4-5 大气污染物预测年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.0501 2 SO2 0.0090 3 NOX 0.0318 4 非甲烷总烃 1.06299 综上可知，锅炉排放的污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3）限值要求。粉碎机粉碎产生的粉尘经密闭集气罩收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后由一根15m高排气筒排放，粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物大气污染物排放限值（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3）；本项目酒糟暂存于生产车间的密闭容器内，日产日清，不在厂内长期储存，调酒室产生的滤渣存放于调酒室的密闭容器内，有效减少异味扩散，生产车间、调酒室顶部安装通风系统，加强车间空气流通，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值。非甲烷排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织排放限值。 1.2废气处理可行性 本项目粉碎工序粉尘采用袋式除尘技术，为《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中原料粉碎系统废气颗粒物对应的污染防治可行技术；生物质锅炉烟气采用旋风+布袋除尘器，为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）和《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中明确规定为可行性技术的污染治理设施，目酒糟暂存于生产车间的密闭容器内，日产日清，不在厂内长期储存，调酒室产生的滤渣存放于调酒室的密闭容器内，有效减少异味扩散，生产车间、调酒室顶部安装通风系统，加强车间空气流通，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值，制曲发酵产生的异味气体收集后通过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，对周边影响很小，排放的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值因此本项目废气污染治理设施是可行的。 1.3非正常工况 本项目非正常排放情况主要是除尘器发生故障，布袋破损，破损率为5%，除尘效率降至90%，项目非正常工况下有组织废气排放情况详见下表。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源 非正常排放源因 污染物 非正常排放浓度/mg/m3 非正常排放速率/kg/h 单次持续时间/h 年发生频次/次 治理措施 DA002 布袋除尘器破损 颗粒物 387.1 1.13 1 1 企业加强监督和管理，避免环保设施故障 DA001 371.4 0.891 1 1 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）环保设施应先于生产设施启动，并同步运行，滞后关闭 （2）注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患。 （3）进一步加强设施监管，监控环保设备的稳定运行。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 1.4废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-7 排放口基本情况表 序号 编号及名称 类型 高度（m） 排气筒内径（m） 污染物 温度（℃） 地理坐标 经度 纬度 1 DA001 蒸汽锅炉排放口 一般排放口 20 0.3 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 80 129.19177830 44.12276527 2 DA002粉碎工序排放口 一般排放口 15 0.3 颗粒物 20 129.19185340 44.12304061 3 DA003制曲室排放口 一般排放口 15 0.2 臭气浓度 20 129.19197617 44.12265890 1.5锅炉排放口设置合理性 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃煤锅炉锅炉房装机总容量＜1t/h，烟囱最低允许高度为20米，新建锅炉房的烟囱周围半径200米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上；本项目锅炉为0.3t/h，且烟囱周围半径200米范围内的建筑物都为一层建筑，建筑物高度约为4米，因此本项目锅炉房蒸汽锅炉排气筒高度设置为20米。 1.6监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电和锅炉》（HJ820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020），并结合本项目的实际排污状况制定废气监测计划。 表4-8 本项目大气污染源监测计划 排污类别 监测点位 监测指标 监测频次 废气 有组织 锅炉排放口DA001 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、 林格曼黑度 月 有组织 粉碎工序排放口DA002 颗粒物 半年 有组织 制曲室排放口DA003 臭气浓度 半年 无组织 厂界 颗粒物 季度 非甲烷总烃 半年 臭气浓度 半年 1.7环境影响分析 宁安市为环境空气质量达标区，主导风向为西南风，项目建设3台0.3/h燃生物质蒸汽锅炉，烟囱高度为20m。项目采用旋风+布袋除尘措施，锅炉排放的污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3）限值要求，不会改变周边尤其是塘坊村环境空气质量现状，环境影响可接受。 本项目粉碎机粉碎产生的粉尘经自带除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后通过15米高排气筒排放，粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物大气污染物排放限值。 本项目生产车间、调酒室会产生少量含异味气体，含异味气体直接通过车间顶部的通风系统排放，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值；制曲室发酵产生的异味气体收集后通过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，排放的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 采取本项目所提出的可行污染防治措施，项目对周围环境空气影响较小，综上所述，从环境空气的角度，本项目的建设是可行的。 2、废水 本项目产生的废水包括生活污水和生产废水，生产废水包括锅底水、纯水设备产生的浓水、蒸汽锅炉排水、设备冲洗废水、地面冲洗废水。 生产废水中锅底水、洗瓶废水、灌装机冲洗废水、蒸汽锅炉排污水、纯水制备产生的部分浓水回用于厂区洒水降尘，一部分浓水回用于车间地面冲洗；车间地面冲洗废水经沉淀池沉淀后排至市政管网。 废水回用可行性：锅底水产生量为91m3/a回用于润粮用水；纯水制备产生的浓水（103.794）中56.44m3回用于地面冲洗，剩余47.354m3回用于厂区洒水降尘；洗瓶废水（14.544m3/a）和灌装机冲洗废水（12.8m3/a）、蒸汽锅炉排污水（2.592m3/a）回用于洒水降尘，综上本项目回用于厂区洒水降尘的废水量为77.29m3/a，回用于厂区洒水降尘，本项目年生产300天，为每年的3月至12月，则每天洒水降尘用水量为0.258m3/d，厂区面积为5227平方米，可降尘面积为1800平方米，折合为每平方米洒水降尘厚度为0.14毫米，因此废水回用于洒水降尘可行。车间地面冲洗废水（45.152m3/a）经沉淀池沉淀后排放至市政管网，车间地面冲洗废水主要污染物为COD和悬浮物，COD度参照生活污水取值为200mg/l、25mg/l，悬浮物浓度取值500mg/l；经沉淀池沉淀，悬浮物去除效率为60%，悬浮物排放浓度为200mg/l，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准限值。车间地面冲洗废水排放情况见下表。 表 4-7 车间地面冲洗废水源强一览表 污染物 产生量m3/a 产生浓度mg/l 处理 措施 处理 效率% 排放 浓度 排放量t/a COD 45.152 200 沉淀池 / 200 0.009 SS 500 60 200 0.009 本项目车间地面冲洗废水和生活污水排入市政管网由宁安市东京城污水处理厂接续处理。 生活污水依托处理可行性分析：本项目生活污水依托东京城镇污水处理厂处理，东京城镇污水处理厂日处理规模为20000m3/d，目前污水处理量为10000m3/d，本项目污水排放量为0.652m3/d，污水处理工艺为：预处理+改良A2O工艺/EBIS+深度处理+消毒，出水标准达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入马莲河最终汇入牡丹江，因此生活污水依托东京城镇污水处理厂可行。 综上所述，本项目产生的废水均得到妥善处置，不会对项目所在地周边地表水环境产生影响，地表水环境影响可接受。 噪声 3.1、噪声源强分析 项目主要噪声源为粉碎机、灌装机、风机、锅炉等生产设备，设备运行过程中产生的噪声级为75~85dB（A）。 表4-9噪声源强调查清单 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声功率dB(A) 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级dB(A 运行时段 建筑物插入损失 建筑物外噪声 X Y Z 声压级dB(A) 建筑物外距离/m 1 灌装车间 灌装机 / 80 建筑物隔声、基础减振、采用低噪声设备 -29 -2 1 3 80 昼间 20 60 1 2 洗瓶车间 洗瓶机 85 -24 -9 0 4 85 20 65 1 3 洗瓶车间 净水机 / 75 -22 -9 1 5 75 20 55 1 4 粉碎间库 粉碎机 / 85 -18 16 1 2 85 20 65 1 5 生产车间 风机 / 80 -29 16 6 1 80 25 60 1 6 锅炉房 锅炉 / 75 -29 -3 1 3 75 20 55 1 7 灌装车间 水泵 / 80 -29 -2 1 2 80 20 60 1 3.2噪声治理措施； 本项目在设备选择上应优先考虑选择低噪声设备，安装时对所用的高噪设备采取基础减振和软连接和隔声消声措施。 ①选择低噪声设备。对高噪声生产设备采取基础减振、加装减震垫等措施进行综合降噪。 ②在每台风机设隔声罩并且在风机进气口、排气口以及放空口均安装消声量为20~25分贝的消声器，以较大幅度的降低风机的最强噪声源。 ③厂区合理布局，充分利用距离衰减。 ④对运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。 通过采取上述治理措施，使噪声得到有效控制，噪声下降20~25d(A)，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，项目产生的环境影响可被周围声环境所接受。 3.3监测计划 项目实施后环境监测依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。 表4-10 噪声监测方案 监测项目 监测位点 监测项目 监测频次 厂界噪声 厂界外四周1m处布设4个监测点 连续等效A声级 1次/季度 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、废活性炭、废酒瓶、废包装材料、酒糟、锅炉灰渣、布袋除尘器收尘、废布袋、废离子交换树脂、实验室废液。 生活垃圾 本项目运营期员工人数为8人，工作天数为300天。生活垃圾产生量按 0.5kg/（人·d）计，经计算，则生活垃圾产生量为4kg/d，1.2t/a，生活垃圾集中收集存放，收集于垃圾箱，由市政环卫部门统一处理。 （2）废活性炭 根据建设单位提供资料，每过滤1t的白酒耗用活性炭1.5kg，本项目年自产原酒455t，则本项目活性炭用量为0.683t，吸附杂质量取0.068t/a，则本项目过滤酒废活性炭产生量为0.751t/a，废气处理的废活性炭产生量为0.05t/a，本项目共产生废活性炭0.801t/a，本项目产生的废活性炭在厂区内集中储存，统一交由市政部门处理。 （3）废酒瓶 本项目产生的废酒瓶约0.05t/a，本项目产生的废酒瓶由生产厂家定期回收。 （4）废包装材料 本项目产生的废包装材料约0.02t/a，本项目产生的废包装材料集中收集后交由市政环卫部门统一处置。 （5）酒糟 根据建设单位提供资料本项目酒糟产生量为1355t/a，产生的酒糟作为饲料外售，暂存于生产车间的密闭装置内，一日一清，不在厂区内储存。 锅炉灰渣 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中固体废物源强核算方法物料衡算法，公式如下 Ehz--核算时段内灰渣产生量，t； R--核算时段内锅炉燃料耗量，31.05t; Aar—收到基灰分的质量分数，项目取值3.06%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，项目取值10%； Qnet，ar—收到基低位发热量，项目取值16350kJ/kg。 计算得出锅炉炉渣产生量为2.449t/a，属于一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），锅炉炉渣固废代码为“151-002-64”，集中收集，外售综合利用。 锅炉布袋除尘器收尘 本项目运营期生产过程中使用的生物质锅炉，布袋除尘器收集的粉尘，产生量为1.135t/a，属于一般工业固体废物，根据《一般工业固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），固废代码为“151-002-66”，集中收集，外售综合利用。 废离子交换树脂 项目纯水制备过程会产生废离子交换树脂，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生废离子交换树脂不属于危险废物，属于一般工业固体废物。根据《一般工业固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），代码为“151-002-99”，废离子交换树脂交由市政环卫部门统一处理。 粉碎机布袋除尘器收尘 粉碎机布袋除尘器收尘产生量为4.755t/a，作为生产原料回用于生产。 实验室废液 项目实验室进行产品检验过程中会产生实验室废液，废液产生量为0.05t/a，实验室废液为危险废物，暂存于实验室内专用密闭废液桶内，交由资质单位统一处置。 废布袋 项目运行时，布袋除尘器的布袋会发生破碎，破损率为5%，项目共使用布袋96个，每个布袋重0.5kg，则每年产生废布袋0.0024t/a，统一收集交由环卫部门统一处理。 表4-11 项目固废产生及处理情况一览表 序号 种类 产生量（t/a） 废物类别 固废代码 处置措施 1 生活垃圾 1.2 生活垃圾 / 市政环卫部门统一处理 2 废活性炭 0.801 一般工业固体废物 151-002-99 3 废酒瓶 0.05 151-002-08 由生产厂家定期回收 4 废包装材料 0.02 151-002-07 交由市政部门统一处理 5 酒糟 1355 151-002-34 作为饲料外售综合利用 6 锅炉灰渣 2.449 151-002-64 外售综合利用 7 锅炉布袋除尘器收尘 1.135 151-002-66 8 废离子交换树脂 0.5 151-002-99 市政环卫部门统一处理 9 粉碎机布袋除尘器收尘 4.755 151-002-34 回用于生产 10 废布袋 0.0024 151-002-99 市政环卫部门统一处理 11 实验室废液 0.05 危险废物 HW49 900-047-49 交由资质单位统一处置 本项目产生的一般固体废物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定要求存储。 本项目固废在采取上述措施进行处理、处置后对周围环境影响可接受。 5、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对项目进行风险源调查，本项目不涉及有毒有害、和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，因此，不进行环境风险评价工作。 地下水环境影响分析 本项目地下酒窖可能存在因污水入渗而影响地下水的可能，在按照本项目有关防渗要求构筑前提下，认真落实报告中提出的地下水污染防治措施的基础上，项目运行期间产生的废水不会渗入地下，不会对地下水产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防控措施，根据建设项目场地天然包气带防污性能表、污染控制难易程度分级参照表 和污染物特性。 表 4-12 天然包气带防污性能表 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1X10-6cm/s，且分布连续、稳定 中 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 弱 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 表4-13 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度 污染物类型 难 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 易 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 本项目包气带防污性能分级为“强”；污染控制难易程度为“难”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7设置本项目防渗分区，详见下表。 表4-14 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机物污染物 防渗性能应不低于等效6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，或参照GB18598执行 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效黏土防渗层Mb>1.5m， K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机物污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 根据上表本项目生产车间窖池需要采取一般防渗措施，采用等效黏土防渗层，至少1.5m厚，渗透系数≤10-7cm/s 的人工材料进行建设，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）表 7 中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s），其他区域采取一般地面硬化的简单防渗措施。 综上，项目在加强日常管理的条件下，通过本次评价提出的源头控制措施、防渗分区要求及应急措施，本项目对地下水环境污染可被接受。 7、环保投资一览表 表4-12 环保投资一览表 类别 治理措施 投资（万元） 运营期 大气环境 布袋除尘器 20 旋风除尘器 3 活性炭吸附 5 换气扇 2 低氮燃烧 4 排气筒 2 声环境 减振、消声、隔声 5 固体废物 固体废物收集装置 5 运行、维护 运行维护费用 2 合计 48 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 蒸汽锅炉排气筒DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 经布袋除尘器处理后通过20米高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表表2新建锅炉大气污染物排放限值燃煤锅炉标准 |
|  | 粉碎粉尘DA002 | 颗粒物 | 经密闭集气罩收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后由15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 原酒储罐 | 非甲烷总烃 | 储存于密闭储罐，并设置水封 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 制曲室 | 臭气浓度 | 活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 酿造、调酒室 | 臭气浓度 | 通过车间顶部的通风系统排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 市政管网 | / |
|  | 生产废水 | COD | 沉淀池沉淀后排至市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、建筑物隔声、基础减振、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | ①粉碎机布袋除尘器收尘作为原料回用于生产； ②锅炉布袋除尘器收尘及锅炉灰渣统一收集外售综合利用 ③勾调工序产生的废活性炭统一交由市政部门处理； ④包装工序产生的废酒瓶由生产厂家定期回收； ⑤包装工序产生的废包装材料集中收集后交由市政部门统一处置； ⑥酿造工序产生的酒糟作为饲料外售，一日一清，不在厂区内长期储存； ⑦生活垃圾集和废布袋、废离子交换树脂中收集后交由市政环卫部门统一处置； ⑧实验室废液集中收集储存于密闭废液桶内，交由资质单位统一处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 一般防渗区：酒窖采取一般防渗措施。防渗能力达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 其他区域采取简单防渗措施，一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 本项目用地现状为已建建筑物，施工期不涉及土方开挖等水土流失问题，所占地块不存在土地侵蚀和土地沙漠化问题。 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |

# 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响可被环境所接受，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。

# 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0501t/a | / | 0.0501t/a | +0.0501t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0090t/a | / | 0.0090t/a | +0.0090t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.0318t/a | / | 0.0318t/a | +0.0318t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.06299t/a | / | 1.06299t/a | +1.06299t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.009t/a | / | 0.009t/a | +0.009t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.801t/a | / | 0.801t/a | +0.801t/a |
|  | 废酒瓶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 酒糟 | / | / | / | 1355t/a | / | 1355t/a | +1355t/a |
|  | 锅炉灰渣 | / | / | / | 2.449t/a | / | 2.449t/a | +2.449t/a |
|  | 锅炉布袋除尘器收尘 | / | / | / | 1.135t/a | / | 1.135t/a | +1.135t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.0024t/a | / | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | 粉碎机布袋除尘器收尘 | / | / | / | 4.755t/a | / | 4.755t/a | +4.755t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件1：建设单位营业执照

# 附件2：监测报告

# 附件3燃料分析报告

# 附件4 总量核算说明

（1）锅炉烟气核定排放量计算：

本项目0.3t/h生物质蒸汽锅炉产生的锅炉烟气参照《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中公式要求核算许可排放量：

式中：

E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米，本项目颗粒物取50mg/m3，二氧化硫取300mg/m3，氮氧化物取300mg/m3；

Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克，本项目烟气量的计算采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991—2018）中附录C.2、C.4中的相应参数，利用物料衡算法进行计算，本项目取值4.635m3/kg；

Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨，本项目生物质燃料使用量为31.05t；

δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，本项目二氧化硫取0.8、氮氧化物取1、颗粒物取1；

经计算，本项目锅炉烟囱颗粒物年许可排放量为0.0072t，二氧化硫年许可排放量为0.0345t，氮氧化物年许可排放量为0.0432t。

（2）粉碎机粉碎

根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中所列数据，谷物处理颗粒物的产生系数为3kg/t谷物，本项目粉碎高粱、药材及大曲1601t，粉碎工序日运行小时数为4h，年粉碎机运行90天，则本项目粉碎产生颗粒物4.803t/a（11.342kg/h），粉碎机粉碎产生的粉尘经密闭集气罩（集气效率为100%）收集后再经除尘效率≥99%的布袋除尘器除尘后由15米高排气筒排放，风机风量为3000m3/h，则本项目粉碎工段颗粒物排放量为0.113kg/h（0.048t/a）。

（3）原酒贮存产生的非甲烷总烃

本项目原酒储存于酒窖内的不锈钢储罐内，设有2个容积为4吨、3个容积为3吨的不锈钢储罐、5个1.5t不锈钢储罐、50个0.25t和80个0.2t的酒坛，原酒贮存时大小呼吸会产生乙醇（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放。

①大呼吸损耗计算：

原酒罐在工作时会产生大呼吸。根据原料储量、性质，采用大呼吸损耗经验计算公式，可估算各原料的装罐损耗。“大呼吸”损耗的估算公式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

N=Q/V

式中：LW：固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN：周转因子，取决于油罐的年周转系数N，当N≤36时，KN=1；当N＞220时，按KN=0.26计算；当36＜N＜220，KN＝11.467×N－0.7026；本项目N=10

KC：产品因子，石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0；

M：蒸气的摩尔质量，g/mol；46

P：在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，4230。

②小呼吸蒸发损耗计算：

储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗称为储罐的静止储存损耗，又称储罐的“小呼吸损耗”。

拱顶罐的静储蒸发损耗量(小呼吸)估算公式：

LB=0.191×M×(P/(101283-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中LB：固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M：储罐内蒸汽的分子量；46

P：在大量液态状态下，真实的蒸汽压力Pa；4230

D：罐的直径（m），4吨灌直径取1.0，3吨罐直径为0.8；

H：平均蒸气空间高度（m），本次取1.0；

△T：一天之内的平均温度差（℃），取5℃；

FP：涂层因子（无量纲），取值在1~1.5之间，本次取1.00；

C：用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1，取0.213，0.173；

K：产品因子（有机液体取1.0）。

根据以上公式计算油罐废气产排情况见下表。

表4-4  项目储罐废气产排情况一览表

| 物料名称 | 年周转量（t/a） | 储罐 | 大呼吸 | 小呼吸 | 废气产生量（t/a） | 废气排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单罐容积（m3） | 数量 | 小计（t/a） | 小计（t/a） |  |  |
| 原酒 | 80 | 4 | 2 | 0.1858 | 0.00092 | 0.18672 | 0.18672 |
|  | 90 | 3 | 3 | 0.2089 | 0.00076 | 0.20966 | 0.20966 |
|  | 285 | 1.5 | 19 | 0.6618 | 0.0048 | 0.66661 | 0.66661 |
| 合计 | 1.06299 | 1.06299 |

（4）生产废水

本项目生产废水COD排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准限值为500mg/l，废水排放量为45.152m3/a，则COD核定排放量为0.022t/a。

# 附件5 备案承诺书

# 附件6 土地证

# 附图1：建设项目地理位置图

# 附图2：厂区总平面布置图

# 附图3：环境保护目标分布图

# 附图4牡丹江环境管控单元图

# 附图5生态保护红线图

# Text boxes

本项目位置

DA001

DA002

图例

厂界

比例尺 1:1000

本项目位置

本项目位置